Załącznik nr 8

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Adres obiektu:

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł”

ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko

Nazwa zadania:

„Opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana kotła na paliwo stałe o mocy 350-400 kW w obiekcie Biały Orzeł w Sokołowsku”

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

44621220-7 – kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45000000-7 – Roboty budowlane

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

Opracował:

Kamila Gądek

Sokołowsko – kwiecień 2019r.

Spis treści:

- Część opisowa

- Część informacyjna

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Założenia podstawowe

Przedmiotem zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana kotła na paliwo stałe o mocy 350-400 kW w obiekcie Biały Orzeł w Sokołowsku” jest wykonanie analizy ekonomiczno – technicznej dla trzech wariantów, a następnie na podstawie wybranego przez Zamawiającego wariantu, sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę kotła na paliwo stałe 
o mocy około 350-400 kW w obiekcie „Biały Orzeł” zlokalizowanego przy ul. Parkowej nr 5 
w Sokołowsku, i realizację prac budowlanych.

Parametry orientacyjne jakie powinien posiadać kocioł:

- 	dwudzielny dwupalnikowy o mocy Q = 350 - 400 kW.

- kocioł stalowy,

- zakres mocy Q = 350 - 400 kW

- poj. wodna ok. 1200 l,

- poj. kosza zasypowego min. 450 kg,

- korpus łączony z członów,

- sprawność cieplna ɳ = min 85 %

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

- 	modernizację instalacji zabezpieczającej układ c.o. – naczynie otwarte: wielkość naczynia otwartego zgodnie z mocą nowego źródła ciepła

- 	wymianę istniejącego wymiennika ciepła na skręcany płytowy wymiennik ciepła.

- Moc wymiennika Q = należy dobrać do mocy zainstalowanego kotła

- Ciśnienie max.: 25 bar

-	dostosowanie istniejącej technologii kotłowni do pracy w kaskadzie kotłów 
(z kotłem na olej opałowy)

-	dostawa i montaż pompy ładującej wymiennika ciepła

- Pompa elektroniczna 50-80

- 	Montaż stacji uzdatniania wody na cele c.o.: max. Natężenie przepływu: 1,2 m3/h, zakres ciśnienia: 1,3 – 8 bar

- Objętość złoża: 15 l

- wykonanie instalacji ręcznego uzupełniania zładu:

istniejącej instalacji c.o.

kotła na paliwo stałe

-	uzupełnienie izolacji – otulina PE w płaszczu PCV

-	niezbędne prace budowlane (np. rozkucie istniejącego wsypu węglowego celem wstawienia kotła)

Etap I - analiza ekonomiczno–techniczna wymiany kotła na paliwo o mocy 350-400 kW (po 1 egz. w wersji drukowanej, wraz z wersją elektroniczną edytowalną i PDF – płyta CD). zawierająca następujące elementy:

- Część ogólna:

- przedmiot, cel i zakres opracowania,

- podstawy opracowania,

- charakterystyka obiektu,

- określenie stanu obecnego źródła ciepła, stanu przygotowania inwestycji i ocena poziomu wyjściowego wraz z inwentaryzacją,

- załączniki do części ogólnej:

- poglądowe przedstawienie stanu wyjściowego,

- informacja o zapotrzebowaniu na ciepło,

- dokumentacja z wizji lokalnej.

- Część ekonomiczno–techniczna

- bilans zapotrzebowania na ciepło:

-  założenia i dane do bilansu,

- obliczenie ilości zapotrzebowania na ciepło,

b) wybór źródła ciepła wraz z charakterystyką ekonomiczno techniczną z:

- parametrami technicznymi dla wybranego źródła ciepła,

- parametry ekonomiczne dla rocznego zużycia paliwa,

- parametry ekonomiczne dla rocznego utrzymania / konserwacji źródła ciepła.

Przy koncepcjonowaniu zadania, przedstawieniu rozwiązań alternatywnych należy uwzględnić możliwości finansowe Zamawiającego. Wybór ostatecznego rozwiązania należy poprzedzić indywidualną analizą mającą na celu wybór wariantu optymalnego. W związku z powyższym każdy przedłożony wariant koncepcji zawierał będzie:

- opis wariantu

- propozycje całościowych rozwiązań technicznych z doborem urządzeń i technologii,

- analizę finansową, (koszty całkowite oraz w podziale na poszczególne branże (sanitarna, elektryczna) 
z wyszczególnieniem szacunkowych opłat towarzyszących eksploatacji zaprojektowanego systemu ogrzewania (np. koszty za zużytą paliwo),

- analizę zalet i wad przedstawionego rozwiązania,

- informacją o konieczności lub jej braku uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru, która będzie zawierać wszystkie branże potrzebne do realizacji zadania, o którym Zamawiający w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy kompletnych opracowań poinformuje pisemnie Wykonawcę.

Analizę techniczno–ekonomiczną należy zaopatrzyć w pisemne oświadczenie projektanta, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i wydana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Koszt uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, oświadczeń, opinii ponosi Wykonawca. Wykonawca zadania odpowiada za jakość i rzetelność wykonania zamówienia oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Wszelkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań, inne niż te które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawcy pozyskają własnym kosztem i staraniem. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty zapoznał się 
z warunkami technicznymi w jakich będą wykonywane prace budowlane, sprawdził zakres i rodzaj prac oraz uwzględnił powyższe w ofercie.

Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Uwaga:

- wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie, otrzyma od Zamawiającego upoważnienie do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z wykonaniem zamówienia,

- w terminie do siedmiu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram terminowy wykonania analizy, Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego raportowania wykonanych prac w oparciu o załączony harmonogram prac (harmonogram rzeczowy). Harmonogram prac zostanie przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowego.

- w czasie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji narad koordynacyjnych,

- ilość egzemplarzy, które winien Wykonawca projektu przekazać Zamawiającemu:

- Analizę –po 1 egz. w wersji drukowanej + w wersji elektronicznej *pdf

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem niezbędnych elementów do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy.

Etap II – realizacja prac budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Realizacja prac budowlanych będzie odbywać się podczas codziennego korzystania z obiektu, tj. przebywania podopiecznych oraz personelu.

Wykonawca musi zapewnić ciągły przesył mediów.

W trakcie realizacji prac, Zamawiający  dopuszcza korzystanie z mediów przez Wykonawcę, na podstawie zainstalowanych przez Wykonawcę podliczników, gdzie rozliczenie odbywać się będzie na podstawie istniejących cen dostawców.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zezłomienia pieca i ewentualnie innych części instalacji, przekazując Zamawiającemu odpowiedni protokół potwierdzający przyjęcie złomu przez odpowiednią instytucję uprawnioną do tego.

UWAGA:

Wykonawca w ramach realizacji robót, również dokona prób szczelności, uruchomienia kotła 
i instalacji celem sprawdzenia prawidłowości dokonanych robót, jak również przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, które będą obsługiwać kocioł.

Kocioł powinien zostać zabudowany na odpowiednio przystosowanym fundamencie istniejącego kotła.

- Do eksploatacji będzie użyty węgiel EKO GROSZEK o następujących parametrach:

- typ węgla 31.2

- wymiar ziarna: 5-35mm

- wartość opałowa: 28-29 Mj/kg

- zawartość popiołu: 3-6%

- zawartość siarki: 0,41-0,6%

- zawartość wilgoci max: 16%

- części lotne: do 36%

- zawartość chloru: do 0,044%

- spiekalność: 0

- podatność przemiałowa: 56

- Zakres robót demontażowych

Wykonawca wykona całość prac demontażowych związanych z istniejącym kotłem koniecznych do wykonania celem dokonania montażu nowego pieca, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

- Zakres prac montażowych

Część technologiczna:

Instalacja technologiczna kotła powinna spełniać wymagania zawarte w obowiązujących prawem wymaganiach technicznych.

Wykonawca dokona montażu elementów technologicznych zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia i zgodnych z przedłożoną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Instalacja elektryczna

Wykonawca dokona montażu elementów elektrycznych zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnych z przedłożoną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Wykonawca dokona montażu elementów AKPiA zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnych z przedłożoną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

- Kompletacja dostaw

  - Kompletacja i dostawa urządzeń powinna być realizowana w oparciu o dokumentację techniczną.

  - Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o wszystkich odbiorach, próbach 
i montażach próbnych u dostawcy urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału 
w nich.

  - Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018.

  - Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być „fabrycznie nowe”. Jako „fabrycznie nowe” uznaje się materiały 
i urządzenia nigdy wcześniej nie używane w jakimkolwiek celu w całości lub w części, wytworzone przez Wykonawcę lub zakupione bezpośrednio od producenta, bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta, wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

- Prace rozruchowe

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia kotła i przeprowadzenia 72 godzinnego ruchu próbnego oraz wykonania pozostałych prac niezbędnych do zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- Przygotowanie dokumentacji dla Dozoru Technicznego.

- Wykonanie niezbędnych prób i odbiorów.

- Uruchomienie AKPiA oraz instalacji sterowania i wizualizacji.

- W przypadku niezadowalających wyników pomiarów ruch próbny należy powtórzyć.

- Przeszkolenie, na terenie obiektu, obsługi w zakresie:

  - eksploatacji kotła

  - przeglądów i remontów bieżących

  - optymalizacji pracy kotła

  - sterowania automatyką kotła

  - zasad gwarancji

  - sposobami zgłoszenia awarii i usterek.

- Załączyć instrukcję przeprowadzenia rozruchu.

- Wymagania końcowe

  - Warunkiem dopuszczenia kotła do prób jest: wykonanie robót montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną potwierdzone protokołami odbioru robót łącznie z protokołami elektrycznymi, pozytywny odbiór w zakresie BHP i ppoż. przekazanie dokumentacji powykonawczej, rozliczenie z zagospodarowania odpadów, odbiór przez Dozór Techniczny.

  - Warunkiem odbioru ostatecznego robót jest stwierdzenie, że przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry w zakresie sprawności energetycznej i dotrzymania standardów emisyjnych. Na potwierdzenie powyższego, zostaną wykonane pomiary energetyczne kotła w pełnym zakresie obciążeń, pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pomiary skuteczności odpylania i hałasu. Pomiary energetyczne będą wykonane zgodnie z normą PN-72/M-34128, a ich celem będzie wyznaczenie sprawności kotła brutto oraz poszczególnych strat cieplnych oraz opracowanie wniosków odnośnie pracy zmodernizowanego kotła.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). i Polskimi Normami.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

2.1.Wykonawca dokona zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Architektury i Urbanistyki przy Starostwie Powiatowym w Pile.

2.2.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

2.3.Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.