ZP/7/2012

Sokołowsko, 27.04.2012.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

Cpv: 37440000-4, 33165000-4,  33150000-6

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:

- na stronie internetowej: http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

- na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 137136 – 2012 27.04.2012

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 27-04-2012

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Nr.tel 0748458240

Nr.faxu 0748458237

Email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

III. Opis zamówienia

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu do rehabilitacji

| Lp | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Ilość | Wartości wymagana - parametry/cechy/funkcjonalność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser ze skanerem i laserem punktowym | 1 |  |
|  | Aparat do stymulacji laserowej wraz z aplikatorem skanującym R +IR 35mW +250 mW |  | Laser ze skanerem o długości fali 795 nm. |
|  |  |  | Promieniowanie widzialne 630-680 nm |
|  |  |  | Moc lasera min. 1000 mW |
|  |  |  | Wielkość wiązki min. 1 cm 2 w odległości 50cm. od źródła |
|  |  |  | Automatyczne odmierzanie odległości od powierzchni poddawanej zabiegowi za pomocą wbudowanego dalmierza |
|  |  |  | Automatyczne oznaczanie dawki promieniowania w zależności od wielkości pola oraz odległości |
|  |  |  | Możliwość skanowania do 8 różnych obszarów ciała w trakcie jednej terapii, |
|  |  |  | Głowica lasera może być obracana w dowolnym kierunku i zablokowana w pożądanej pozycji, aby zapewnić idealne nakierowanie, |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |
|  |  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |
|  |  |  | Torba na aparat |
| 2 | Urządzenie do krioterapii miejscowej | 1 |  |
|  | Aparat do krioterapii - do miejscowego leczenia zimnem,przygotowanie do kinezyterapii . |  | Mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu, |
|  |  |  | Ciekłokrystaliczna wizualizacja parametrów pracy: |
|  |  |  | wskaźnik temperatury, |
|  |  |  | sygnalizacja braku gazu, |
|  |  |  | czas zabiegu, |
|  |  |  | czas sumaryczny pracy butli, |
|  |  |  | ciśnienie robocze gazu w butli, |
|  |  |  | sygnalizacja dźwiękowa czasu zabiegów |
|  |  |  | Automatyczny wybór dysz nadmuchowych, bez konieczności przełączania przewodu, |
|  |  |  | Aparat wyposażony w jedną dysze nadmuchową |
|  |  |  | Zasilanie220 – 240 V 50Hz |
|  |  |  | Czynnik roboczy |
|  |  |  | Dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych |
|  |  |  | Ciśnienie pracy aparatu |
|  |  |  | Ciśnienie pracy5 ÷ 6 MPa |
|  |  |  | Ciśnienie maksymalne8 MPa |
|  |  |  | Zakres temperatur dysz |
|  |  |  | Regulacja w zakresie-65 °C ÷ -75 ºC |
| 3 | Aparat do terapii polem magnetycznym | 1 |  |
|  | Aparat do leczenia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości |  | Wyposażony w 2 aplikatory płaskie o średnicy 150mm |
|  |  |  | Kształt emitowanego pola – prostokątny |
|  |  |  | Czas trwania impulsu – 5ms |
|  |  |  | Częstotliwość - 1 do 300 Hz |
|  |  |  | Maksymalna indukcja magnetyczna min. 150 gauss |
|  |  |  | Zegar do 240 minut |
|  |  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |
|  |  |  | Kartoteka danych pacjenta |
| 4 | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej | 1 |  |
|  |  |  | Sterownik na kółkach |
|  |  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150mm |
|  |  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 80mm |
|  |  |  | Generowana częstotliwość 27,12Mhz |
|  |  |  | Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-400 W przy emisji ciągłej i od0-1000 W przy emisji impulsowej |
|  |  |  | Czas trwania impulsu 400 mikrosekund |
|  |  |  | Częstotliwość dostrajana w 10 etapach od 20-200Hz |
|  |  |  | Zegar do 30 minut |
|  |  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |
|  |  |  | Ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz |
|  |  |  | Encyklopedia zawierająca schematy ułożenia elektrod |
|  |  |  | Kartoteka pacjenta z archiwizacją wykonanych zabiegów |
| 5 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | 1 |  |
|  | aparat do terapii prądami bipolarnymi i unipolarnymi - 2 osoby jednocześnie |  | Elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, faradycznym, niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a, prądy stosowane w stymulacji urologicznej |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |
|  |  |  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP,LP) |
|  |  |  | Dwa całkowicie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie |
|  |  |  | Automatyczne wyznaczanie krzywej it |
|  |  |  | Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione) |
|  |  |  | Kartoteka pacjenta zawierająca: |
|  |  |  | Dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta |
|  |  |  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej |
|  |  |  | Mikroprocesorowe sterowanie aparatu |
|  |  |  | Zegar zabiegowy |
|  |  |  | Regulacja natężenia prądu |
|  |  |  | Komplet akcesoriów ( komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody |
| 6 | Bieżnia do treningu wzmacniającego i podnoszącego wydolność | 1 |  |
|  | Bieżnia - do trening po zawałach mięśnia sercowego, trening wzmacniający i podnoszący wydolność |  | silnik elektryczny z mocą trwałą 2,2/3,0 |
|  |  |  | Wymiary taśmy min (dł./szer./wys. w cm) : 150/51 |
|  |  |  | Wymiary urządzenia max (dł./szer./wys. w cm) : 200/87/145 |
|  |  |  | Wymiary po złożeniu max (dł./szer./wys. w cm) : 89/87/192 |
|  |  |  | Max. obciążenie wagowe : 150kg |
|  |  |  | System amortyzatorów |
|  |  |  | Komputer treningowy: |
|  |  |  | Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia |
|  |  |  | Zapamiętywanie osobistych danych |
|  |  |  | Złącze PC |
|  |  |  | Dowolnie skalowane programy 10 |
|  |  |  | Programy sterowane wielkością tętna: min 8 |
|  |  |  | Prędkość min/max (w km/h) : 0,8/20 |
|  |  |  | elektryczne ustawienie stopnia pochylenia : min 0-12 |
|  |  |  | Rolki transportowe EASY ROLLER |
| 7 | Bieżnia z obciążeniem do rehabilitacji kończyn dolnych | 1 |  |
|  | Bieżnia z obciążeniem - urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych |  | silnik elektryczny z mocą trwałą 2,2/3,0 |
|  |  |  | Wymiary taśmy min (dł./szer./wys. w cm) : 150/51 |
|  |  |  | Wymiary urządzenia max (dł./szer./wys. w cm) : 200/87/145 |
|  |  |  | Wymiary po złożeniu max (dł./szer./wys. w cm) : 89/87/192 |
|  |  |  | Max. obciążenie wagowe : 150kg |
|  |  |  | System amortyzatorów |
|  |  |  | Komputer treningowy: |
|  |  |  | Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia |
|  |  |  | Zapamiętywanie osobistych danych |
|  |  |  | Złącze PC |
|  |  |  | Dowolnie skalowane programy 10 |
|  |  |  | Programy sterowane wielkością tętna: min 8 |
|  |  |  | Prędkość min/max (w km/h) : 0,8/20 |
|  |  |  | elektryczne ustawienie stopnia pochylenia : min 0-12 |
|  |  |  | Rolki transportowe EASY ROLLER |
| 8 | Butla CO2 napełniona kompatybilna z urządzeniem CRYO-T (NR2) | 1 |  |
|  | Butla syfonowa na CO2 7litrów gazu, napełniona - zasobnik z gazem do aparatu do krioterapii |  | Butla z systemem syfonowym |
|  |  |  | Czynnik roboczy - Dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych |
| 9 | Fotel do ćwiczeń oporowych | 1 |  |
|  | Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych |  | Fotel do ćwiczeń czynnych z oporem prostowników i zginaczy stawu kolanowego. |
|  |  |  | Dwie głowice o regulowanym zakresie ruchu, umożliwiające jednoczesne usprawnianie dwóch kończyn. |
|  |  |  | Konstrukcja fotela wykonana z kształtowników stalowych. |
|  |  |  | Regulacja oparcia -30-900 |
|  |  |  | Wysokość oparcia: min. 160cm |
|  |  |  | Wymiary: |
|  |  |  | Długość: 170-180cm |
|  |  |  | Szerokość: 100-110 cm |
|  |  |  | Wysokość: 72 -80cm |
|  |  |  | W zestawie komplet akcesoria: ciężarki, pasy do stabilizacji |
| 10 | Kozetka lekarska metalowa Stosowana w zakładach służby zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej do wszelkiego rodzaju zabiegów i badań. | 8 |  |
|  | Kozetka lekarska metalowa - stanowisko rehabilitacyjne do ćw. Izometrycznych (PIR) |  | Szkielet metalowy pokryty farbą proszkową. |
|  |  |  | Do szkieletu przymocowane jest leże, z którym za pomocą zawiasów połączone jest wezgłowie |
|  |  |  | Leże i wezgłowie wyłożone są pianką poliuretanową i pokryte porofleksem.. |
|  |  |  | Dane techniczne: |
|  |  |  | Wysokość: 500 mm |
|  |  |  | Szerokość: 550 mm |
|  |  |  | Długość: 1852 mm |
|  |  |  | Kąt nachylenia wezgłowia: 00-300 |
| 11 | Kozetka drewniana do fizykoterapii Leżanka do fizykoterapii wykonana z drewna nie zawierająca elementów metalowych- 1 szt. | 1 |  |
|  | Kozetka drewniana tapicerowana do fizykoterapii - stanowisko rehabilitacyjne , do zabiegów z wykorzystaniem aparatu Terapuls |  | Wymiary: 185x65x70cm |
|  |  |  | Regulacja zagłówka 0-25 stopni |
|  |  |  | Tapicerka dwuczęściowa z otworem na twarz |
| 12 | Lampa statywowa do światłolecznictwa | 3 |  |
|  | Lampa statywowa do światłolecznictwa, działanie p/zapalnie i p/bólowo |  | Światło podczerwone |
|  |  |  | Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% |
|  |  |  | Zestaw filtrów ( niebieski + czerwony) |
|  |  |  | Zegar zabiegowy 1-30 min |
|  |  |  | Moc 375 W |
|  |  |  | Możliwość tworzenia programów zabiegowych |
|  |  |  | Sterowanie elektroniczne |
|  |  |  | Okulary szt.2 |
| 13 | Łóżka rehabilitacyjne - Leczenie ułożeniowe, stosowanie pozycji drenażowych u pacjentów pulmonologicznych, również do ćwiczeń obwodowych naczyń krwionośnych | 5 |  |
|  |  |  | Łóżko podwójne, łamane, z unoszonym podnóżkiem, sterowane pilotem |
|  |  |  | długość: 180-200 cm |
|  |  |  | wysokość regulowana: od 50-150 cm |
| 14 | Materac składany do kinezyterapii | 3 |  |
|  |  |  | Materac do rehabilitacji o wymiarach: |
|  |  |  | długość: 200 -210cm |
|  |  |  | szerokość: 100-110 cm |
|  |  |  | wysokość: 5 cm |
|  |  |  | twardość pianki R-70 |
|  |  |  | składany – trzyczęściowy |
| 15 | Ergometr eliptyczny– szt.1 | 1 |  |
|  | Orbitrek, trenażer eliptyczny |  | System hamowania magnetyczny sterowany silnikiem |
|  |  |  | Ciężar koła zamachowego : 18 kg |
|  |  |  | Regulacja obciążenia |
|  |  |  | Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) : 144/56/162 |
|  |  |  | Max. obciążenie wagowe : 150 kg |
|  |  |  | Komputer treningowy: |
|  |  |  | Czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/prędkość/częstotliwość/zużycie energii |
|  |  |  | Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności |
| 16 | Podgrzewacz okładów borowinowych | 1 |  |
|  |  |  | Podgrzewacz wykonany ze stali nierdzewnej |
|  |  |  | Elektroniczna kontrola temperatury |
|  |  |  | Cyfrowy wskaźnik temperatury |
|  |  |  | Odpływ wody zabezpieczony zaworem kulowym |
|  |  |  | Ruszt na okłady |
|  |  |  | Wymiary zewnętrzne dł x szer x wys 675x472x460mm |
|  |  |  | Wymiary wewnętrzne dł x szer x wys 600x400x195mm |
|  |  |  | Sugerowana liczba okładów 6-8 |
|  |  |  | Zakres temperatury 30-85 stopni |
|  |  |  | Moc grzewcza 1500W |
|  |  |  | Zasilanie 230 V, 50 Hz |
| 17 | Laser biostymulacyjny | 1 |  |
|  |  |  | Laser o długości fali 795 nm. |
|  |  |  | Moc lasera 1000 mW praca ciągła. |
|  |  |  | Wielkość wiązki 1 cm 2 |
|  |  |  | Automatyczna kalkulacja czasu trwania zabiegu w oparciu o zadaną wielkość energii |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |
|  |  |  | Lekki, przenośny, wyposażony w walizkę transportową |
|  |  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |
| 18 | Urządzenie statyczno –dynamiczne z biofeedbackiem-1szt. | 1 |  |
|  | Parapodium (rotor)Statyczno-dynamiczne z biofeedbackiem - urządzenie do pasywnej i aktywnej terapii kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem i treningiem symetrii |  | 1. Możliwości terapii, funkcje treningu: |
|  |  |  | Pasywne poruszanie nóg lub rąk z pomocą silnika. |
|  |  |  | Trening wspomagany tzn. aktywny trening z pomocą silnika. |
|  |  |  | Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu. |
|  |  |  | 2. Oprogramowanie, elektronika: |
|  |  |  | Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków. |
|  |  |  | Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym. |
|  |  |  | Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki. |
|  |  |  | Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. |
|  |  |  | Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej pozycji na osi obrotu. |
|  |  |  | Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa. |
|  |  |  | Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. |
|  |  |  | Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. |
|  |  |  | Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane: |
|  |  |  | TRENNIG PASYWNY: |
|  |  |  | Prędkość (obroty na minutę). |
|  |  |  | Czas treningu (min). |
|  |  |  | Stopień trudności (napięcie mięśniowe) |
|  |  |  | Przebyty odcinek (km). |
|  |  |  | TRENNIG AKTYWNY: |
|  |  |  | Wspomaganie pedałowania. |
|  |  |  | Zużyta energia (Joule / kcal ) |
|  |  |  | Osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ). |
|  |  |  | Opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia). |
|  |  |  | Dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt) |
|  |  |  | Części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno ( droga, czas). |
|  |  |  | 3. Szczegóły techniczne, mechanika: |
|  |  |  | Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa. |
|  |  |  | Metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V. |
|  |  |  | Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. |
|  |  |  | Duży ekran (85 mm x 115 mm). Dobra kontrastowość. |
|  |  |  | Stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi |
|  |  |  | Menu urządzenia w języku polskim. |
|  |  |  | Specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu, w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana. |
|  |  |  | Urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie. |
|  |  |  | Wyściełane gąbką obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi. |
|  |  |  | Dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125mm) |
|  |  |  | Stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg. Wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi. |
|  |  |  | Odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona). |
|  |  |  | Usztywniające prowadnice do podudzi z płyną regulacją wysokości. |
| 19 | Atlas do ćwiczeń oporowych 6-cio stanowiskowy | 1 |  |
|  | Siłownia z 6 stanowiskami do wzmacniania mięśni brzucha , mięśni klatki piersiowej , mięśni grzbietu oraz mięśni kończyn dolnych i górnych |  | Wyciskanie leżąc |
|  |  |  | Wyciąg dolny |
|  |  |  | Wyciąg górny |
|  |  |  | Drążek do podciągania |
|  |  |  | Poręcz do ćwiczeń mięśni brzucha |
|  |  |  | Stanowisko do ćwiczeń klatki piersiowej stojąc |
|  |  |  | Waga urządzenia około 800kg |
|  |  |  | Maks waga ciała ćwiczącego:150 kg |
|  |  |  | Powierzchnia 3,6x3,4m; wysokość 2,3m |
| 20 | Stół do masażu składany | 1 |  |
|  | Stół do masażu składany , (walizkowy) z zagłówkiem regulowanym |  | Aluminiowa konstrukcja wzmocniona stalowymi linkami |
|  |  |  | Dopuszczalne obciążenia min. 250 kg |
|  |  |  | Wysokość regulowana skokowo min. 61,5-90,5 cm |
|  |  |  | Długość min 180 cm |
|  |  |  | Szerokość min 60 cm |
|  |  |  | Waga bez wyposażenia max 15 +/- 1 kg |
|  |  |  | Wymiary po złożeniu max 90x60x19,5 cm |
| 21 | Stół rehabilitacyjny | 1 |  |
|  | Stół do masażu, dwuczęściowy z regulacją wysokości |  | Tapicerka dwuczęściowa ( zagłówek + główne Leżysko) o wymiarach 190x66cm +/-5% |
|  |  |  | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji +35 do -85 stopni) |
|  |  |  | Elektryczna zmiana wysokości leżyska |
|  |  |  | w zakresie od 44 do 101cm. za pomocą pilota |
|  |  |  | Centralny system jezdny ( jedna dźwignia unosi 4 kółka) |
|  |  |  | Dopuszczalne obciążenie min. 150kg |
| 22 | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym | 1 |  |
|  | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z elastycznym oporem przystosowne dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych i medycyny sportowej |  | możliwość wykonania ćwiczeń zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji i supinacji |
|  |  |  | ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |
|  |  |  | możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej |
|  |  |  | niewielkie wymiary i waga |
|  |  |  | wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |
|  |  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 45 x 25 x 55cm |
| 23 | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym | 1 |  |
|  | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym przystosowne dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych i medycyny sportowej |  | możliwość wykonania ćwiczeń zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji i supinacji |
|  |  |  | ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |
|  |  |  | możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej |
|  |  |  | niewielkie wymiary i waga |
|  |  |  | wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |
|  |  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 45 x 25 x 55cm |
| 24 | Uniwersalne urządzenie do mechanoterapii | 1 |  |
|  | Urządzenie do mechanoterapii wzmacniające siłę mięśniową |  | Urządzenie stanowiące kolumnę metalową |
|  |  |  | Regulacja wysokości poprzeczki poziomej za pomocą siłownik elektrycznego sterowanego pilotem nożnym |
|  |  |  | Nie zajmujące dużej powierzchni |
|  |  |  | Możliwość zamontowania w każdym miejscu do ściany |
|  |  |  | Ćwiczenia można wykonywać we wszystkich płaszczyznach i osiach ruchu, także ruch wielopłaszczyznowy |
|  |  |  | Stwarzające możliwość ćwiczeń w systemach neuromotorycznych |
|  |  |  | Zawierające opór w postaci gum tubingowych (przynajmniej 6 rodzajów oporu) |
|  |  |  | Możliwość wykonywania ćwiczeń opartych na wszystkich rodzajach skurczu mięśni (izometryczne, izotoniczne, izokinetyczne) |
|  |  |  | Stwarzające możliwość ćwiczeń wad postawy i skoliozę opartych na metodach ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych |
|  |  |  | Wyposażony w akcesoria: |
|  |  |  | drążki do kolumny, |
|  |  |  | drążek rehabilitacyjny, |
|  |  |  | bloczki, |
|  |  |  | linki, |
|  |  |  | podwieszki, |
|  |  |  | pas do ćwiczeń, |
|  |  |  | szelki stabilizujące, |
|  |  |  | mankiety, |
|  |  |  | czepiec, |
|  |  |  | uchwyty, |
|  |  |  | łącznik kolumny |
| 25 | Rotor elektryczny do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych oraz górnych z biofeedbackiem i treningiem symetrii | 2 |  |
|  |  |  | 1. Możliwości terapii, funkcje treningu: |
|  |  |  | Pasywne poruszanie nóg lub rąk z pomocą silnika. |
|  |  |  | Trening wspomagany tzn. aktywny trening z pomocą silnika. |
|  |  |  | Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu. |
|  |  |  | 2. Oprogramowanie, elektronika: |
|  |  |  | Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków. |
|  |  |  | Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym. |
|  |  |  | Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki. |
|  |  |  | Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. |
|  |  |  | Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej pozycji na osi obrotu. |
|  |  |  | Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa. |
|  |  |  | Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. |
|  |  |  | Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. |
|  |  |  | Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane: |
|  |  |  | TRENNIG PASYWNY: |
|  |  |  | o Prędkość (obroty na minutę). |
|  |  |  | o Czas treningu (min). |
|  |  |  | o Stopień trudności (napięcie mięśniowe) |
|  |  |  | o Przebyty odcinek (km). |
|  |  |  | TRENNIG AKTYWNY: |
|  |  |  | o Wspomaganie pedałowania. |
|  |  |  | o Zużyta energia (Joule / kcal ) |
|  |  |  | o Osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ). |
|  |  |  | o Opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia). |
|  |  |  | o Dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt) |
|  |  |  | Części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno ( droga, czas). |
|  |  |  | 3. Szczegóły techniczne, mechanika: |
|  |  |  | Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa. |
|  |  |  | Metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V. |
|  |  |  | Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. |
|  |  |  | Duży ekran (85 mm x 115 mm). Dobra kontrastowość. |
|  |  |  | Stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi |
|  |  |  | Menu urządzenia w języku polskim. |
|  |  |  | Specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu, w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana. |
|  |  |  | Urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie. |
|  |  |  | Wyściełane gąbką obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi. |
|  |  |  | Dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125mm) |
|  |  |  | Stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg. Wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi. |
|  |  |  | Odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona). |
|  |  |  | Usztywniające prowadnice do podudzi z płyną regulacją wysokości. |
| 26 | Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego – 1szt | 1 |  |
|  |  |  | - opór elastyczny z możliwością dozowania obciążenia (do 6 gum = 0-30 kg) |
|  |  |  | - możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej, stojącej |
|  |  |  | - taśmy do przymocowania urządzenia do łóżka czy stołu |
|  |  |  | - gumowe stopki gwarantujące stabilne ustawienie na podłożu |
|  |  |  | - wizualizacja ROM (zakresu ruchomości) i siły |
|  |  |  | - niewielkie wymiary i waga |
|  |  |  | - możliwość wykonywania pracy jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |
|  |  |  | - wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |
|  |  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 104 x 30 x 19 (+/- 5%) |
| 27 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | 1 |  |
|  |  |  | Głowica o powierzchni 5cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz |
|  |  |  | Głowica o powierzchni 1cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz |
|  |  |  | Praca ciągła i impulsowa |
|  |  |  | Współczynnik wypełnienia 10-100% z regulacją co 10% |
|  |  |  | Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa) |
|  |  |  | Możliwość współpracy z aparatem do elektroterapii - terapia skojarzona |
|  |  |  | Bank gotowych programów zabiegowych – min. 29 |
|  |  |  | Modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu |
|  |  |  | Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym |
|  |  |  | Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim |
|  |  |  | Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie |
|  |  |  | Kartoteka pacjenta |
|  |  |  | gromadzenie danych pacjentów, |
|  |  |  | rodzaj schorzenia, |
|  |  |  | spis zabiegów wykonywanych pacjentowi, |
|  |  |  | indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta, |
|  |  |  | możliwość oceny skali bólu na początku oraz na końcu leczenia. |
| 28 | Wanna do masażu podwodnego za pomocą węża zabiegowego | 1 |  |
|  |  |  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. Możliwość wyboru koloru skorupy z min. 500 barw |
|  |  |  | Wanna wyposażona jest w: |
|  |  |  | - wąż do masażu podwodnego, |
|  |  |  | - system kąpieli perełkowej (14 x5 dysz), |
|  |  |  | - podwodny masaż automatyczny: minimum 8 dysz bocznych (4 dysze na stronę) i dysz na kręgosłup (4 dysze) |
|  |  |  | - spust wody z wanny sterowany elektrozaworem, |
|  |  |  | - bezwylewkowy system napełniania |
|  |  |  | - poręcze boczne, |
|  |  |  | - prysznic ręczny; |
|  |  |  | - stopień z poręczą ułatwiający wejście do wanny |
|  |  |  | Elektroniczny panel sterowania który pozwala na: |
|  |  |  | - włączenie urządzenia, |
|  |  |  | - automatyczne napełnianie, |
|  |  |  | - ustawienie czasu zabiegu, |
|  |  |  | - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, |
|  |  |  | - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, |
|  |  |  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy |
|  |  |  | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 1,5kW |
|  |  |  | Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody |
|  |  |  | I poziom 140litrów +/- 5% |
|  |  |  | II poziom 250litrów +/-5% |
|  |  |  | Wymiary +/-5%: |
|  |  |  | - długość 2200mm |
|  |  |  | - szerokość 980mm |
|  |  |  | - wysokość 1000mm |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |
|  |  |  | - chromoterapia |
|  |  |  | - system dezynfekcji |
| 29 | Zestaw do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa | 1 |  |
|  |  |  | Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna |
|  |  |  | Siła trakcji lędźwiowej w zakresie 0-90 kg |
|  |  |  | Siła trakcji szyjnej w zakresie 0-15 kg |
|  |  |  | Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę |
|  |  |  | Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa) |
|  |  |  | Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej |
|  |  |  | dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej) |
|  |  |  | zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi |
|  |  |  | w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa) |

- Na uzasadniony wniosek wykonawcy, zamawiający może skorygować wymagania dotyczące parametrów technicznych(długość, szerokość, wysokość, waga, moc, itd., ) zamawianego sprzętu.

- Oferowany sprzęt i urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE

- Wykonawca dostarczy sprzęt i urządzenia transportem własnym - na własny koszt i ryzyko, bezpośrednio do Poradni Rehabilitacyjnej i Oddziału Rehabilitacji w Sokołowsku ul. Parkowa 3 w godzinach 9:00 - 12:00

- Szczegółowe zasady  realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w załączonym wzorze umowy  - załącznik nr 7

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

IV.	Termin wykonania zamówienia – 01 czerwca 2012 r.

V.	Opis warunków udziału w postępowania oraz sposobu ich oceny

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat wykonawca zrealizował co najmniej 1 umowę/zamówienie polegające na dostawie sprzętu lub urządzeń rehabilitacyjnych  do szpitala/sanatorium/uzdrowiska o wartość jednorazowej dostawy nie niższej niż 200 tys. zł. poświadczonej referencjami lub innym poświadczającym dokumentem  zgodnie z załącznik nr 6

1.2  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.3  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikami  nr 4 i 3 do SIWZ;

- Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

VI. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zamiast dokumentów, o których mowa w V pkt A2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego w formie pisemnej i elektronicznej.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie faksem potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Danuta Sokołowska tel. 74 8458252, przetagi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Andrzej Rapacz 	tel. 74 8458240, przetagi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

- Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ  - Formularz Cenowy

- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 3 do SIWZ

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Wykaz dostaw sprzętu lub/i urządzeń do rehabilitacji do szpitali lub sanatoriów/uzdrowisk w okresie ostatnich 3 lat o wartości brutto jednego zamówienia  co najmniej 200 tys. złącznik nr 6 do siwz

- Zaakceptowane warunki umowy – złącznik nr 7 do siwz

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2012-05-09 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego w sekretariacie

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-05-09, o godz. 10.05

w siedzibie Zamawiającego

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

i oznakowane

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego , m.in. koszty ubezpieczenia, dostawy załadunku i rozładunku oraz dostawy produktów do punktu przeznaczenia

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Ważność oferty 30 dni od daty otwarcia ofert

- Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Nr | Nazwa kryterium | Waga % | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100% | Liczba punktów (C) =(cena najniższa zaproponowana w ofertach /cena badanej oferty) x 100 |

- Oferty będą oceniane następująco:

- Kryterium 1 – najtańsza oferta uzyska 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- -w pieniądzu;

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego:

- Zabezpieczenie w innej formie należy złożyć w kasie Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

- Środki ochrony prawnej

- Zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy pzp w ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. . Siwz można uzyskać  Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

XVII. Załączniki

- Formularz oferty  (załącznik 1);

- Formularz zgodności (załącznik 2);

- Oświadczenie osoby fizycznej - art.24.ust.1.pkt. 2  (załącznik 3)

- Oświadczenie dot.  wykluczenia - art.24.ust.1. (załącznik 4)

- Oświadczenie dot. warunków udziału - art. 22 ust. 1  (załącznik 5)

- Wykaz dostaw (załącznik 6).

- Wzór umowy (załącznik 7).

____________________________________

Kierownik Zamawiającego