ZAMAWIAJĄCY:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.,

z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 58-351 Sokołowsko

Uwagi ogólne:

- Konstrukcja mebli z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (korpusy) i 28 mm (wieńce górne, blaty, ramy)

- Płyta musi posiadać następujące atesty: klasyfikacja ogniowa klasa min. D – s2, d0 oraz

atest higieniczny potwierdzający Klasę Higieny E1

- Dekor płyty – do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym. Przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny)

- Wszystkie elementy drewniane (nogi, stelaże, listwy) barwione tą samą bejcą na kolor dopasowany do dekoru płyty

- Krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS gr. 1 mm (elementy z płyty 18 mm) i 2 mm (elementy z płyty 28 mm) w kolorze identycznym jak dekor płyty

- Elementy metalowe (uchwyty, wieszaki) w kolorze Metalik/Srebrny (Aluminium)

- Krzesła na stelażu metalowym  siedzisko i oparcie tapicerowane  ( Eko skóra ) materiałem trudnopalnym, łatwe do utrzymania w czystości

- wszystkie uchwyty  typu „Gamet” lub równoważne

- Wykonawca mebli przed realizacją zlecenia jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów pomieszczeń z natury

Zdjęcie poglądowe dekoru płyty

Krzesło  na chromowanym stelażu,   -  164szt

Siedzisko oraz oparcie segmentowe  tapicerowane

Tkanina tapicerska o poniższych parametrach:

Kolor : ugier

Struktura eko-skóra

Gramatura 380 gr/m2

Test wytrzymałości Martindale - 50 000 cykli

Tapicerka łatwa do czyszczenia, łatwość usuwania plam różnego pochodzenia

Stół   80 x 80 x 76cm   - 15 szt.

Oskrzynia stołu  - przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny), usłojenie poziomo, skręcona śrubami typu konfirmat lub na złącza systemowe. Nogi z drewna litego bukowego barwionego pod kolor dekoru. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS.

Blat stołu z płyty laminowanej przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny) gr. 28 mm, płyta przykręcona do oskrzyni wkrętami lub na złącza systemowe.

Regał  otwarty   - 3 szt.

100 x 50 x 180cm   Regał  posiada 4 półki  z możliwością  regulacji  wysokości  położenia.

Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm, przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny). Wieniec górny nakładany, z płyty 28 mm. Fronty drzwi nakładane na boki, usłojenie poziomo.  Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Ściana tylna z płyty HDF gr. 3 mm.

Cokół regału wys. 10 cm, od wewnętrznej strony wzmocniony kątownikiem. Spód zabezpieczony ślizgaczami.

Podział wewnętrzny:

Regał dzielony  na identyczne 5 części z możliwością dowolnej regulacji  półek pośrednich.

Regał zamknięty  dwudrzwiowy  - 5szt.

100 x 50 x 180    Regał  posiada 4 półki  z możliwością  regulacji  wysokości  położenia

Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm, przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny). Wieniec górny nakładany, z płyty 28 mm. Fronty drzwi nakładane na boki, usłojenie poziomo, na zawiasach puszkowych wpuszczanych Ø 35 mm.  Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Ściana tylna z płyty HDF gr. 3 mm.

Cokół regału wys. 10 cm, od wewnętrznej strony wzmocniony kątownikiem. Spód zabezpieczony ślizgaczami.

Podział wewnętrzny:

Regał dzielony   na identyczne 5 części z możliwością dowolnej regulacji  półek pośrednich. Drzwiczki zamykane na zamek.

Komoda

100 x 50 x 100  - 19szt

140 x 50 x 100  - 3szt

Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm. Fronty szuflad gładkie , bez wytłoczeń, nakładane na boki, przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny), usłojenie poziomo. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 1- 1,5mm.

Cokół dolny 10cm. Wysokość szuflad – podział symetryczny na 3 szuflady w . Głębokość szuflad 40 cm. Blat gł. 40 cm, zaoblony od strony frontu.  Szafki na nóżkach regulowanych. Nóżki zamaskowane cokołem z płyty, przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny), wys. 10 cm, mocowany na klipsy.

Komoda    100 x 50 x 100                                     Komoda    100 x 50 x 100

Stół - 38 szt.

60 x 60 x 76cm

Oskrzynia stołu  przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny), usłojenie poziomo, skręcona śrubami typu konfirmat lub na złącza systemowe. Nogi z drewna litego bukowego barwionego pod kolor dekoru. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 1 – 1,5mm.

Blat stołu z płyty laminowanej przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny) gr. 28 mm, płyta przykręcona do oskrzyni wkrętami lub na złącza systemowe.

Wieszak  50 x 12cm    -   24szt

Płyta laminowana 18 mm przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny), usłojenie poziomo, z pogrubieniem po obwodzie płytą gr. 10 mm, umożliwiającym zamaskowanie listew montażowych. Nie dopuszcza się montażu paneli bezpośrednio do ściany. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS  gr. 1 – 1,5mm .  Wieszak – np. GAMET WP14-G0008 lub równoważny (4 szt.). Montaż na wys. do uzgodnienia z Zamawiającym.

Szafa   dwudrzwiowa  - 35szt

wymiary (SxGxW): 100x50x200 cm  ;

Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm, przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny). Wieniec górny nakładany, z płyty 28 mm. Fronty drzwi nakładane na boki, usłojenie poziomo. Drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych wpuszczanych Ø 35 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Drążek wieszakowy chromowany Ø 25 mm zamocowany w rozetach.

Ściana tylna z płyty HDF gr. 3 mm.

Cokół szafy wys. 10 cm, od wewnętrznej strony wzmocniony kątownikiem. Spód zabezpieczony ślizgaczami.

Podział wewnętrzny:

6 półek po lewej stronie, 1 półka i przestrzeń na ubrania z drążkiem na wieszki po prawej stronie. Szafa zamykana na zamek.

BIURKO z szufladą i szafką  - 2szt

Wymiary (SxGxW): 135x55x75-85 cm

Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm, przykładowy dekor - wg firmy Pfleiderer nr. płyty BUK BAWARIA nr. R5111 (zamawiający zamierza wybrać tożsamy lub podobny), usłojenie poziome. Podział wewnętrzny szafki pozioma półka z możliwością regulacji  wysokości położenia. Szuflada na prowadnicach kulkowych, usłojenie na froncie szuflady poziome. Boki szuflady z płyty 18 mm. Drzwiczki zamocowane na zawiasach puszkowych wpuszczanych Ø 35 mm. Blat nakładany z płyty 28 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 1 – 1,5mm. Drzwiczki i szuflada zamykane na zamek.

Krzesło ergonomiczne z zagłówkiem SGC – 2szt

Siedzisko  z podłokietnikami  regulowane ( góra – dół oraz pochylenie przód – tył )

Zagłówek z regulacją wysokości.

Podstawa  pięcioramienna  wyposażona w kółka jezdne.

Tkanina tapicerska o poniższych parametrach:

Kolor : czarny

Struktura eko-skóra

Gramatura 380 gr/m2

Test wytrzymałości Martindale - 50 000 cykli

Tapicerka łatwa do czyszczenia, łatwość usuwania plam różnego pochodzenia

| ............................, dnia .............................. 2014r. | ................................................................................... czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |