Zadanie 3

Materac przeciwodleżynowy rurowy z pokrowcem z systemem osuszania pacjenta-  20 sztuk

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Rok produkcji:………………

Nr katalogowy ………………………………….

Klasa wyrobu…………………… (załączyć do  oferty -  Zgłoszenie wyrobu medycznego  do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.  Dz. U.  nr 107 poz.679)

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Materac z pompą (z filtrem zewnętrznym): • Materac, podwyższony prostokomorowy, wymienne elementy, • indywidualna opieka doraźna, 18 komór, • rozmiar: 203x86x11,5cm, • pokrowiec nylonowy, • Pompa: - manualny panel sterujący - płynny zakres utrzymywanego ciśnienia w materacu 50 - 100 mmHg - wydajność 5 l/min - czas cyklu 10 min - zewnętrzny, kapsułowy, przeciwtłuszczowy filtr - 1 szt + 1 zapasowy - gniazdo połączeniowe dla przewodów powietrza na tzw. króćce o śr. wewn. 6 mm - podświetlany włącznik - zaczepy do zawieszenia pompy na łóżku | TAK |  |  |
| 2 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, | TAK PODAĆ |  |  |
| 3 | Gwarancja na materac i pompkę min. 36 miesięcy | TAK PODAĆ |  |  |
| 4 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |  |

Do oferty należy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie  katalogu, lub opisu technicznego albo innego dokumentu  w języku polskim (lub obcym  z tłumaczeniem danego dokumentu  na język polski) z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach  odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego  ze wskazaniem strony w dokumencie na ,której znajdują się powyższe informacje – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za potwierdzanie fałszywych informacji.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy