Załącznik 4

Wykaz oferowanych aparatów i urządzeń

| Pakiet 1 |
| --- |
| Wymagane | Oferowane |
| Lp | Nazwa aparatu | Opis | Nazwa aparatu Producent | Opis dokładny opis tylko wtedy jeśli aparat jest inny niż wymagany |
| 1 | Aparat do terapii światłem lampa SOLLUX LUMINA Statywowa | Aparat powinien być umieszczony na statywie |  |  |
|  |  | Światło podczerwone |  |  |
|  |  | Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% |  |  |
|  |  | Zestaw filtrów: biały, czerwony i niebieski |  |  |
|  |  | Zegar zabiegowy 1-30 min |  |  |
|  |  | Moc min. 375 W |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia programów zabiegowych |  |  |
|  |  | Sterowanie elektroniczne |  |  |
|  |  | Okulary ochronne 2 sztuki |  |  |
| 2 | Aparat do terapii światłem spolaryzowanym i koloroterapii : Lampa Bioptron Compact III ze statywem | Światło białe, spolaryzowane w zakresie 385-1700nm |  |  |
|  |  | Średnica światła regulowana 10-30cm |  |  |
|  |  | Zestaw kolorowych filtrów min. 6 szt. |  |  |
|  |  | Maksymalna moc do 60 VA |  |  |
|  |  | Gęstość mocy 40 mW/cm2 |  |  |
|  |  | Profesjonalny statyw jezdny |  |  |
|  |  | Wbudowany elektroniczny timer |  |  |
| 3 | Aparat do elektroterapii DuoterPlus | Aparat powinien być dwukanałowy |  |  |
|  |  | Elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, faradycznym, niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a, prądy stosowane w stymulacji urologicznej |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP,LP) |  |  |
|  |  | Kartoteka pacjenta zawierająca:Dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej |  |  |
|  |  | Mikroprocesorowe sterowanie aparatu |  |  |
|  |  | Zegar zabiegowy |  |  |
|  |  | Regulacja natężenia prądu |  |  |
|  |  | Komplet akcesoriów ( komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody |  |  |
|  |  | Stolik pod aparat zna kółkach z półka wykonana z pleksi |  |  |
| 4 | Aparat do laseroterapii : Laser Polaris 2 z -sondą punktową R 660nm/40mW do laser Polaris 2 -sondą punktową IR 808nm/400mW do laser Polaris 2 - aplikatorem skanującym R+IR 50mW+400 mW | Laser ze skanerem |  |  |
|  |  | Laser ze skanerem o długości fali min. 795 nm. |  |  |
|  |  | Promieniowanie widzialne 630-680 nm |  |  |
|  |  | Moc lasera min. 1000 mW |  |  |
|  |  | Wielkość wiązki min. 1 cm 2 w odległości 50cm. od źródła |  |  |
|  |  | Automatyczne odmierzanie odległości od powierzchni poddawanej zabiegowi za pomocą wbudowanego dalmierza ultradźwiekowego |  |  |
|  |  | Automatyczne oznaczanie dawki promieniowania w zależności od wielkości pola oraz odległości |  |  |
|  |  | Możliwość skanowania do 8 różnych obszarów ciała w trakcie jednej terapii, |  |  |
|  |  | Głowica lasera może być obracana w dowolnym kierunku i zablokowana w pożądanej pozycji, aby zapewnić idealne nakierowanie, |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |  |  |
|  |  | Torba na aparat |  |  |
| 5 | Aparat do kriostymulacji Kriosan | Czynnik roboczy – ciekły azot |  |  |
|  |  | Objętość zbiornika min. 25 l |  |  |
|  |  | Temperatura strumienia gazu( -160 stopni) |  |  |
|  |  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu min. 4 |  |  |
|  |  | Dodatkowy zbiornik – szt.1 |  |  |
| 6 | Aparat do terapii falami krótkimi SV 500TS | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej |  |  |
|  |  | Sterownik na kółkach |  |  |
|  |  | Ciekłokrystaliczny dotykowy wyświetlacz |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzenia własnych programów |  |  |
|  |  | Kartoteka pacjenta |  |  |
|  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150mm |  |  |
|  |  | Generowana częstotliwość 27,12Mhz |  |  |
|  |  | Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-400 W przy emisji ciągłej i od 0-1000 W przy emisji impulsowej |  |  |
|  |  | Czas trwania impulsu 400 mikrosekund |  |  |
|  |  | Częstotliwość dostrajana w 10 etapach od 20-200Hz |  |  |
|  |  | Zegar do 30 minut |  |  |
|  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |  |  |
| 7 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL model KR1, 8 segmentów | Krata o rozmiarze 200x200x200 |  |  |
| 8 | Osprzęt do UGULa | Kompletny osprzęt do UGULa ( krata 8 elementów o rozmiarze 200x200x200cm ) |  |  |
|  |  | Zestaw zawiera: |  |  |
|  |  | Linka do zawieszeń 1,60m. – 10szt |  |  |
|  |  | Linka do zawieszeń 0,90m. – 2szt |  |  |
|  |  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt |  |  |
|  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt |  |  |
|  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt |  |  |
|  |  | Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. 4szt |  |  |
|  |  | Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt |  |  |
|  |  | Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt |  |  |
|  |  | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt |  |  |
|  |  | Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt |  |  |
|  |  | Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt |  |  |
|  |  | Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt |  |  |
|  |  | Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę |  |  |
|  |  | 1x 0,16 m.. – 1szt |  |  |
|  |  | Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt |  |  |
|  |  | Obciążnik 0,5 kg -2szt |  |  |
|  |  | Obciążnik 1,0 kg – 2szt |  |  |
|  |  | Obciążnik 1,5 kg – 1szt |  |  |
|  |  | Obciążnik 2,0 kg – 1szt |  |  |
|  |  | Obciążnik 2,5 kg – 1szt |  |  |
|  |  | Obciążnik 3,0 kg – 1szt |  |  |
|  |  | Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt |  |  |
|  |  | Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt |  |  |
|  |  | Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt |  |  |
|  |  | Esik – hak do zawieszeń – 30szt |  |  |
| 9 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej: FISIOTEK 2000 GS | Mobilizacja bierna stawu biodrowego, kolanowego i skokowego |  |  |
|  |  | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu |  |  |
|  |  | Regulacja siły oporu |  |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |
|  |  | Automatyczne zwiększanie wyprostu |  |  |
|  |  | Automatyczne zwiększanie zgięcia |  |  |
|  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia |  |  |
|  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu |  |  |
|  |  | Zakres ruchu w stawie kolanowym 0 do 110 º |  |  |
|  |  | Zakres ruchu w stawie skokowym 20 do 40º |  |  |
|  |  | Prędkość ruchu od 0,8º/sekundę do 4,6º/sekundę |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci |  |  |
|  |  | Funkcja rozgrzewki |  |  |
|  |  | Wózek transportowy z półką |  |  |
|  |  | Przystawka zwiększającą kąt zgięcia do 135 º |  |  |
|  |  | Wymiary: 82 x 25x 50 cm |  |  |
|  |  | Waga: max. 14 kg |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | Urządzenie do ćwiczeń z wykorzystaniem oporu elastycznego – |  |  |
|  |  | opór elastyczny z możliwością dozowania obciążenia (do 6 gum = 0-30 kg) |  |  |
|  |  | możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej, stojącej |  |  |
|  |  | taśmy do przymocowania urządzenia do łóżka czy stołu |  |  |
|  |  | gumowe stopki gwarantujące stabilne ustawienie na podłożu |  |  |
|  |  | wizualizacja ROM (zakresu ruchomości) i siły |  |  |
|  |  | niewielkie wymiary i waga |  |  |
|  |  | możliwość wykonywania pracy jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |  |  |
|  |  | wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |  |  |
|  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 104 x 30 x 19 |  |  |
| 10 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2 | Możliwość treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |  |
|  |  | Mobilizacja stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |  |
|  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu barkowego: unoszenie przodem: min od 5 º do 180 º |  |  |
|  |  | Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 º do 150 º |  |  |
|  |  | Rotacja zew/wew: min od 90 º - 0 - 90 º |  |  |
|  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego: zgięcie-wyprost: min od 0 º do 150 º |  |  |
|  |  | Odwracanie-nawracanie: min od 90 º - 0 - 90 º |  |  |
|  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka zgięcie- wyprost: min od 80 º - 0 - 80 º |  |  |
|  |  | Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 º - 0 - 30 º |  |  |
|  |  | Regulacja prędkości ruchu min: 1,5 º/s do 5 º/s |  |  |
|  |  | Program rozgrzewki |  |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |
|  |  | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu |  |  |
|  |  | Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci dla programowanie treningu dla pacjenta |  |  |
|  |  | Możliwość pracy z urządzeniem ustawionym w różnych pozycjach np. dla pacjenta leżącego |  |  |
|  |  | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta |  |  |
|  |  | Stojak na akcesoria |  |  |
| 11 | Fotel do ćwiczeń oporowych koniczyn dolnych UPR-01/b/s | Wykorzystanie oporu elastycznego |  |  |
|  |  | min. 4 stopnie elastyczności w wyproście |  |  |
|  |  | min. 2 stopnie elastyczności w zgięciu |  |  |
|  |  | Wymiary urządzenia 67 x 110 x 110 |  |  |
|  |  | Waga ok. max 45kg |  |  |
| 12 | Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa 1115E | Wanna z siedziskiem |  |  |
|  |  | Pompa z tworzywa sztucznego galwanicznie oddzielona -230V,50HZ,075kW |  |  |
|  |  | Odpływ automatyczny |  |  |
|  |  | Zasysanie sitkiem filtrującym |  |  |
|  |  | 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem |  |  |
|  |  | 3 niezależne sekcje po 4 dysze każda |  |  |
|  |  | System sterowania umożliwia kombinacyjną pracę dysz( 7 kombinacji) |  |  |
|  |  | System elektrozaworów eliminujący wycieki z dysz |  |  |
|  |  | 2 niezależne poziomy napełniania wody |  |  |
|  |  | System napełniania ciepła/zimna woda |  |  |
|  |  | Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny |  |  |
|  |  | Regulowana wysokość nóg |  |  |
|  |  | Elektroniczne sterowanie umożliwiające: |  |  |
|  |  | włączenie urządzenia |  |  |
|  |  | napełnianie wody do żądanego poziomu |  |  |
|  |  | zabezpieczenie przed pracą na sucho |  |  |
|  |  | ustawienie czasu zabiegu |  |  |
|  |  | automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu |  |  |
|  |  | elektrozawory regulujące poziom napełniania |  |  |
| Pakiet 2 |
| Wymagane | Oferowane |
| Lp | Nazwa aparatu (Wymagana klasa aparatu) | Opis | Nazwa urządzenia | Opis dokładny opis tylko wtedy jeśli aparat jest inny niż wymagany |
| 1 | Aparat do terapii falą uderzeniową EnPuls | Fala uderzeniowa z wykorzystaniem impulsów wytworzonych przez generator elektromagnetyczny |  |  |
|  |  | Praca bez użycia kompresora |  |  |
|  |  | Aparat przenośny wyposażony w walizkę |  |  |
|  |  | Żywotność aplikatora – min. 2 miliony uderzeń |  |  |
|  |  | 1 wiązka impulsów 16 Hz/0,5s |  |  |
|  |  | 4 rodzaje ustawień częstotliwości 2,5,10,16 Hz |  |  |
|  |  | 4 poziomy mocy 60,90,120, 185 mJ |  |  |
|  |  | Maksymalna gęstość strumienia energii: 0,25mJ/mm2 |  |  |
|  |  | Wymieniane głowice do aplikatora 6mm, 15mm, 25 mm |  |  |
|  |  | Głębokość wnikania do 35 mm |  |  |
|  |  | Ergonomiczny aplikator w anodyzowanej obudowie aluminiowej, chłodzony wentylatorem |  |  |
|  |  | Włącznik nożny |  |  |
|  |  | Nakładki ochronne na głowicę |  |  |
|  |  | Walizka |  |  |
|  |  | Waga do 12 kg (całość) |  |  |

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy