numer sprawy ZP/6/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej

Cpv: 37440000-4, 33165000-4,  33150000-6

Numer ogłoszenia w BZP: 101811 – 2010 data zamieszczenia: 28.04.2010

Ogłoszenie zamieszczono na stronie zamawiającego i na tablicy ogłoszeń 28.04.2010

I. Zamawiający

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o.,

ul. Parkowa 3, 
Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

e-mail: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

fax: 074 845-82-40

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 tys. euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę:

- Dostawę  sprzętu rehabilitacyjnego

| Lp | Funkcja urządzenia | Ilość | Opis | Ocena dodatkowego wyposażenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii światłem | 2 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Aparat powinien być umieszczony na statywie |  |
|  |  |  | Światło podczerwone |  |
|  |  |  | Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% |  |
|  |  |  | Zestaw filtrów: biały, czerwony i niebieski |  |
|  |  |  | Zegar zabiegowy 1-30 min |  |
|  |  |  | Moc min. 375 W |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia programów zabiegowych |  |
|  |  |  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  |  |  | Okulary ochronne 2 sztuki |  |
| 2 | Lampa do terapii światłem spolaryzowanym | 2 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Lampa do terapii światłem spolaryzowanym |  |
|  |  |  | Światło, spolaryzowane w zakresie od 385(480) - 1700 lub do 3400 (nm) |  |
|  |  |  | Średnica świecenia min.4cm |  |
|  |  |  | Moc żarówki halogenowej od 20 W |  |
|  |  |  | Gęstość mocy min. 40mW/cm2 |  |
|  |  |  | Stopień polaryzacji >95% |  |
|  |  |  | Wyposażona w profesjonalny statyw jezdny |  |
| 3 | Aparat do elektroterapii | 3 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Aparat do elektroterapii dwukanałowy |  |
|  |  |  | Elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a,, impulsowy prostokątny, trójkątny, prąd Traberta |  |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie |  |
|  |  |  | Mikroprocesorowe sterowanie aparatu |  |
|  |  |  | Zegar zabiegowy |  |
|  |  |  | Regulacja natężenia prądu |  |
|  |  |  | Komplet akcesoriów ( komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody |  |
|  |  |  | Stolik pod aparat zna kółkach z półka wykonana z pleksi |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |
|  |  |  | Baza prądów: niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO prądy stosowane w stymulacji urologicznej | 2 punkt |
|  |  |  | Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta | 1 punkt |
|  |  |  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej | 1 punkt |
|  |  |  | Ocena bólu poprzez skale obrazkową( ból początkowy/ ból aktualny) | 2 punkt |
| 4 | Aparat do laseroterapii | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Laser ze skanerem |  |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania do pamięci własnych programów terapeutycznych |  |
|  |  |  | Minimum jeden tryb naświetlania pola zabiegowego np. prostokąt, elipsa |  |
|  |  |  | Laser z podstawą jezdną i głowicą skanująca umieszczoną na wysięgniku z siłownikiem gazowym ( pneumatycznym) |  |
|  |  |  | Wyświetlacz graficzny |  |
|  |  |  | Aplikator skanujący o mocy min. 400mW |  |
|  |  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |
|  |  |  | Moc lasera min. 1000mW | 2 punkt |
|  |  |  | Możliwość skanowania do 8 różnych obszarów ciała w trakcie jednej terapii, | 1 punkt |
|  |  |  | Automatyczne odmierzanie odległości od powierzchni poddawanej zabiegowi za pomocą wbudowanego ultradźwiękowego dalmierza | 1 punkt |
|  |  |  | Sonda punktowa R 660nm/40mW i IR 808/400mW | 2 punkt |
| 5 | Aparat do kriostymulacji | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Czynnik roboczy – ciekły azot |  |
|  |  |  | Objętość zbiornika min. 25 l |  |
|  |  |  | Temperatura strumienia gazu( -160 stopni) |  |
|  |  |  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu min. 4 |  |
|  |  |  | Dodatkowy zbiornik – szt.1 |  |
| 6 | Aparat do terapii falami krótkimi | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej |  |
|  |  |  | Sterownik na kółkach |  |
|  |  |  | Ciekłokrystaliczny dotykowy wyświetlacz |  |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
|  |  |  | Możliwość wprowadzenia własnych programów |  |
|  |  |  | Kartoteka pacjenta |  |
|  |  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150mm |  |
|  |  |  | Generowana częstotliwość 27,12Mhz |  |
|  |  |  | Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-400 W przy emisji ciągłej i od 0-1000 W przy emisji impulsowej |  |
|  |  |  | Czas trwania impulsu 400 mikrosekund |  |
|  |  |  | Częstotliwość dostrajana w 10 etapach od 20-200Hz |  |
|  |  |  | Zegar do 30 minut |  |
|  |  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |  |
| 7 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Krata o rozmiarze 200x200x200 |  |
| 8 | Kompletny osprzęt do UGUL | 2 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Kompletny osprzęt do UGUL'a, ( krata 8 elementów o rozmiarze 200x200x200cm ) |  |
|  |  |  | Zestaw zawiera: |  |
|  |  |  | Linka do zawieszeń 1,60m. – 10szt |  |
|  |  |  | Linka do zawieszeń 0,90m. – 2szt |  |
|  |  |  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt |  |
|  |  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt |  |
|  |  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt |  |
|  |  |  | Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. - 4szt |  |
|  |  |  | Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt |  |
|  |  |  | Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt |  |
|  |  |  | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt |  |
|  |  |  | Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt |  |
|  |  |  | Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt |  |
|  |  |  | Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt |  |
|  |  |  | Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1x0,16 m - 1 szt |  |
|  |  |  | Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt |  |
|  |  |  | Obciążnik 0,5 kg -2szt |  |
|  |  |  | Obciążnik 1,0 kg – 2szt |  |
|  |  |  | Obciążnik 1,5 kg – 1szt |  |
|  |  |  | Obciążnik 2,0 kg – 1szt |  |
|  |  |  | Obciążnik 2,5 kg – 1szt |  |
|  |  |  | Obciążnik 3,0 kg – 1szt |  |
|  |  |  | Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt |  |
|  |  |  | Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt |  |
|  |  |  | Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt |  |
|  |  |  | Esik – hak do zawieszeń – 30szt |  |
|  |  | 1 | Wyposażenie dodatkowe: |
|  |  |  | Stół dwusekcyjny, elektrycznie regulowana wysokość od 40-45 do100-110 cm z centralnym systemem jezdnym do kabiny UGUL | 2 punkt |
| 9 | Urządzenie elektryczne do ćwiczeń biernych kończyny dolnej | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Mobilizacja bierna stawu biodrowego, kolanowego i skokowego |  |
|  |  |  | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu |  |
|  |  |  | Regulacja siły oporu |  |
|  |  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |
|  |  |  | Automatyczne zwiększanie wyprostu |  |
|  |  |  | Automatyczne zwiększanie zgięcia |  |
|  |  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia |  |
|  |  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu |  |
|  |  |  | Zakres ruchu w stawie kolanowym 0 do 110 º |  |
|  |  |  | Zakres ruchu w stawie skokowym 20 do 40º |  |
|  |  |  | Prędkość ruchu od 0,8º/sekundę do 4,6º/sekundę |  |
|  |  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci |  |
|  |  |  | Funkcja rozgrzewki |  |
|  |  |  | Wózek transportowy z półką |  |
|  |  |  | Przystawka zwiększającą kąt zgięcia do 135 º |  |
|  |  |  | Wymiary: nie mniejsze niż 80x20x50 cm i nie większe niż 90 x 30x 60 cm każdy wymiar |  |
|  |  |  | Waga: max. 15 kg |  |
| 10 | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Możliwość treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |
|  |  |  | Mobilizacja stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |
|  |  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu barkowego: unoszenie przodem: min od 5 º do 180 º |  |
|  |  |  | Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 º do 150 º |  |
|  |  |  | Rotacja zew/wew: min od 90 º - 0 - 90 º |  |
|  |  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego: zgięcie-wyprost: min od 0 º do 150 º |  |
|  |  |  | Odwracanie-nawracanie: min od 90 º - 0 - 90 º |  |
|  |  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka zgięcie- wyprost: min od 80 º - 0 - 80 º |  |
|  |  |  | Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 º - 0 - 30 º |  |
|  |  |  | Regulacja prędkości ruchu min: 1,5 º/s do 5 º/s |  |
|  |  |  | Program rozgrzewki |  |
|  |  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |
|  |  |  | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu |  |
|  |  |  | Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu |  |
|  |  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci dla programowanie treningu dla pacjenta |  |
|  |  |  | Możliwość pracy z urządzeniem ustawionym w różnych pozycjach np. dla pacjenta leżącego |  |
|  |  |  | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta |  |
|  |  |  | Stojak na akcesoria |  |
| 11 | Fotel do ćwiczeń oporowych | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Fotel do ćwiczeń oporowych |  |
|  |  |  | Fotel do ćwiczeń czynnych z oporem prostowników i zginaczy stawu kolanowego. |  |
|  |  |  | Konstrukcja fotela wykonana z kształtowników stalowych. |  |
|  |  |  | Regulacja oparcia |  |
|  |  |  | W zestawie komplet akcesoriów |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |
|  |  |  | Wykorzystanie oporu elastycznego jako systemu oporowego | 1 punkt |
|  |  |  | 4 stopnie elastyczności w wyproście | 1 punkt |
|  |  |  | 2 stopnie elastyczności w zgięciu | 1 punkt |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnego ćwiczenia zginaczy i prostowników | 1 punkt |
| 12 | Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność |  |
|  |  |  | Wanna z siedziskiem |  |
|  |  |  | Pompa z tworzywa sztucznego galwanicznie oddzielona -230V,50HZ,075kW |  |
|  |  |  | Odpływ automatyczny |  |
|  |  |  | Zasysanie sitkiem filtrującym |  |
|  |  |  | 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem |  |
|  |  |  | 3 niezależne sekcje po 4 dysze każda |  |
|  |  |  | System sterowania umożliwia kombinacyjną pracę dysz( 7 kombinacji) |  |
|  |  |  | System elektrozaworów eliminujący wycieki z dysz |  |
|  |  |  | 2 niezależne poziomy napełniania wody |  |
|  |  |  | System napełniania ciepła/zimna woda |  |
|  |  |  | Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny |  |
|  |  |  | Regulowana wysokość nóg |  |
|  |  |  | Elektroniczne sterowanie umożliwiające: |  |
|  |  |  | włączenie urządzenia |  |
|  |  |  | napełnianie wody do żądanego poziomu |  |
|  |  |  | zabezpieczenie przed pracą na sucho |  |
|  |  |  | ustawienie czasu zabiegu |  |
|  |  |  | automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu |  |
|  |  |  | elektrozawory regulujące poziom napełniania |  |

Sprzęt rehabilitacyjny odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym – posiada certyfikat CE.

- Minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt – 30 miesięcy

- Montaż i uruchomienie urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych wskazanych przez Zamawiającego,

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wskazanego sprzętu.

- Sprzęt musi być nowy, nieużywany.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia   30 dni od daty podpisania umowy

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena dokonywana będzie wg algorytmu- spełnia/niespełna

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty 
i oświadczenia:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

3. Dokumenty wymagane w przypadku wykonawcy, który  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o.,

ul. Parkowa 3, 
Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

lub przesłane faksem albo e-mailem

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Andrzej Rapacz – tel. 074 845-82-40

XII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

XIII. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- Zawartość oferty

- Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz

- Akceptacja warunków umowy - załącznik nr 2 do siwz

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do siwz

- Wykaz oferowanych urządzeń – załącznik nr 4 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgodnie ze wzorem

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE  Sp z o.o.,

ul. Parkowa 3, Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

sekretariat

w zamkniętych kopertach opisanych następująco:

Przetarg

Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej

Nie otwierać przed 14.05.2010 g. 10:10

składanie ofert do dnia  - 14.05.2010 r. g.10:00

otwarcie ofert -  14.05.2010 g. 10:10

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty obliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę oraz ilości przewidywanych dostaw.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia w tym koszty transportu, ubezpieczenia załadunku i rozładunku

XVI. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie

| Nazwa kryterium | Waga % |
| --- | --- |
| I. Cena | 80 |
| II. Dodatkowe wyposażenie | 20 |

2.  Zasady oceny ofert

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg wzoru:

Liczba pkt przyznana ofercie badanej = cena oferty najtańszej/ceny oferty badanej *80+liczba punktów za dodatkowe wyposażenie oferty badanej/najwyższa liczba punktów za dodatkowe wyposażenie punktów*20

Oferta najtańsza uzyska 80 punktów, oferta na sprzęt najlepiej wyposażony uzyska 20 punktów

W przypadku gdy najwyższa liczba punktów za wyposażenie dodatkowe wyniesie 0 to wartość drugiego składnika sumy (tj.liczba punktów za dodatkowe wyposażenie oferty badanej/najwyższa liczba punktów za dodatkowe wyposażenie punktów*20) wyniesie 0 punktów

3. Wynik

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Informacja o wyborze zostanie przekazana Wykonawcom faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdzona na piśmie

XVII. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że dostarczony sprzęt  spełnienie normy CE

XVIII Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Postanowienia umowy zawarto w załączonym wzorze umowy

XIX. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy ( rozdział 4  ustawy prawo zamówień publicznych).

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej