Załącznik 4

Wykaz oferowanego sprzętu

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość | Opis | Wyposażenie | Nazwa urządzenia. Model i rok produkcji. Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii światłem | 2 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Aparat powinien być umieszczony na statywie |  |  |
|  |  |  | Światło podczerwone |  |  |
|  |  |  | Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% |  |  |
|  |  |  | Zestaw filtrów: biały, czerwony i niebieski |  |  |
|  |  |  | Zegar zabiegowy 1-30 min |  |  |
|  |  |  | Moc min. 375 W |  |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia programów zabiegowych |  |  |
|  |  |  | Sterowanie elektroniczne |  |  |
|  |  |  | Okulary ochronne 2 sztuki |  |  |
| 2 | Lampa do terapii światłem spolaryzowanym | 2 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Lampa do terapii światłem spolaryzowanym |  |  |
|  |  |  | Światło, spolaryzowane w zakresie od 385(480) - 1700 lub do 3400 (nm) |  |  |
|  |  |  | Średnica świecenia min.4cm |  |  |
|  |  |  | Moc żarówki halogenowej od 20 W |  |  |
|  |  |  | Gęstość mocy min. 40mW/cm2 |  |  |
|  |  |  | Stopień polaryzacji >95% |  |  |
|  |  |  | Wyposażona w profesjonalny statyw jezdny |  |  |
| 3 | Aparat do elektroterapii | 3 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Aparat do elektroterapii dwukanałowy |  |  |
|  |  |  | Elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a,, impulsowy prostokątny, trójkątny, prąd Traberta |  |  |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie |  |  |
|  |  |  | Mikroprocesorowe sterowanie aparatu |  |  |
|  |  |  | Zegar zabiegowy |  |  |
|  |  |  | Regulacja natężenia prądu |  |  |
|  |  |  | Komplet akcesoriów ( komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody Regulacja natężenia prądu |  |  |
|  |  |  | Stolik pod aparat zna kółkach z półka wykonana z pleksi |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  |  |  | Baza prądów: niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO prądy stosowane w stymulacji urologicznej | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | Ocena bólu poprzez skale obrazkową( ból początkowy/ ból aktualny) | Tak/Nie* |  |
| 4 | Aparat do laseroterapii | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Laser ze skanerem |  |  |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania do pamięci własnych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  |  | Minimum jeden tryb naświetlania pola zabiegowego np. prostokąt, elipsa |  |  |
|  |  |  | Laser z podstawą jezdną i głowicą skanująca umieszczoną na wysięgniku z siłownikiem gazowym ( pneumatycznym) |  |  |
|  |  |  | Wyświetlacz graficzny |  |  |
|  |  |  | Aplikator skanujący o mocy min. 400mW |  |  |
|  |  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  |  |  | Moc lasera min. 1000mW | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | Możliwość skanowania do 8 różnych obszarów ciała w trakcie jednej terapii, | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | Automatyczne odmierzanie odległości od powierzchni poddawanej zabiegowi za pomocą wbudowanego ultradźwiękowego dalmierza | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | Sonda punktowa R 660nm/40mW i IR 808/400mW | Tak/Nie* |  |
| 5 | Aparat do kriostymulacji | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Czynnik roboczy – ciekły azot |  |  |
|  |  |  | Objętość zbiornika min. 25 l |  |  |
|  |  |  | Temperatura strumienia gazu( -160 stopni) |  |  |
|  |  |  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu min. 4 |  |  |
|  |  |  | Dodatkowy zbiornik – szt.1 |  |  |
| 6 | Aparat do terapii falami krótkimi | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej |  |  |
|  |  |  | Sterownik na kółkach |  |  |
|  |  |  | Ciekłokrystaliczny dotykowy wyświetlacz |  |  |
|  |  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  |  | Możliwość wprowadzenia własnych programów |  |  |
|  |  |  | Kartoteka pacjenta |  |  |
|  |  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150mm |  |  |
|  |  |  | Generowana częstotliwość 27,12Mhz |  |  |
|  |  |  | Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-400 W przy emisji ciągłej i od 0-1000 W przy emisji impulsowej |  |  |
|  |  |  | Czas trwania impulsu 400 mikrosekund |  |  |
|  |  |  | Częstotliwość dostrajana w 10 etapach od 20-200Hz |  |  |
|  |  |  | Zegar do 30 minut |  |  |
|  |  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |  |  |
| 7 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Krata o rozmiarze 200x200x200 |  |  |
| 8 | Kompletny osprzęt do UGUL | 3 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Kompletny osprzęt do UGUL'a, ( krata 8 elementów o rozmiarze 200x200x200cm ) |  |  |
|  |  |  | Zestaw zawiera: |  |  |
|  |  |  | Linka do zawieszeń 1,60m. – 10szt |  |  |
|  |  |  | Linka do zawieszeń 0,90m. – 2szt |  |  |
|  |  |  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt |  |  |
|  |  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt |  |  |
|  |  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt |  |  |
|  |  |  | Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. - 4szt |  |  |
|  |  |  | Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt |  |  |
|  |  |  | Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt |  |  |
|  |  |  | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt |  |  |
|  |  |  | Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt |  |  |
|  |  |  | Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt |  |  |
|  |  |  | Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt |  |  |
|  |  |  | Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1x0,16 m - 1 szt |  |  |
|  |  |  | Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt |  |  |
|  |  |  | Obciążnik 0,5 kg -2szt |  |  |
|  |  |  | Obciążnik 1,0 kg – 2szt |  |  |
|  |  |  | Obciążnik 1,5 kg – 1szt |  |  |
|  |  |  | Obciążnik 2,0 kg – 1szt |  |  |
|  |  |  | Obciążnik 2,5 kg – 1szt |  |  |
|  |  |  | Obciążnik 3,0 kg – 1szt |  |  |
|  |  |  | Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt |  |  |
|  |  |  | Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt |  |  |
|  |  |  | Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt |  |  |
|  |  |  | Esik – hak do zawieszeń – 30szt |  |  |
|  |  | 1 | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  |  |  | Stół dwusekcyjny, elektrycznie regulowana wysokość od 40-45 do100-110 cm z centralnym systemem jezdnym do kabiny UGUL | Tak/Nie* |  |
| 9 | Urządzenie elektryczne do ćwiczeń biernych kończyny dolnej | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Mobilizacja bierna stawu biodrowego, kolanowego i skokowego |  |  |
|  |  |  | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu |  |  |
|  |  |  | Regulacja siły oporu |  |  |
|  |  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |
|  |  |  | Automatyczne zwiększanie wyprostu |  |  |
|  |  |  | Automatyczne zwiększanie zgięcia |  |  |
|  |  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia |  |  |
|  |  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu |  |  |
|  |  |  | Zakres ruchu w stawie kolanowym 0 do 110 º |  |  |
|  |  |  | Zakres ruchu w stawie skokowym 20 do 40º |  |  |
|  |  |  | Prędkość ruchu od 0,8º/sekundę do 4,6º/sekundę |  |  |
|  |  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci |  |  |
|  |  |  | Funkcja rozgrzewki |  |  |
|  |  |  | Wózek transportowy z półką |  |  |
|  |  |  | Przystawka zwiększającą kąt zgięcia do 135 º |  |  |
|  |  |  | Wymiary: nie mniejsze niż 80x20x50 cm i nie większe niż 90 x 30x 60 cm każdy |  |  |
|  |  |  | Waga: max. 15 kg |  |  |
| 10 | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |  |
|  |  |  | Mobilizacja stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |  |
|  |  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu barkowego: unoszenie przodem: min od 5 º do 180 º |  |  |
|  |  |  | Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 º do 150 º |  |  |
|  |  |  | Rotacja zew/wew: min od 90 º - 0 - 90 º |  |  |
|  |  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego: zgięcie-wyprost: min od 0 º do 150 º |  |  |
|  |  |  | Odwracanie-nawracanie: min od 90 º - 0 - 90 º |  |  |
|  |  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka zgięcie- wyprost: min od 80 º - 0 - 80 º |  |  |
|  |  |  | Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 º - 0 - 30 º |  |  |
|  |  |  | Regulacja prędkości ruchu min: 1,5 º/s do 5 º/s |  |  |
|  |  |  | Program rozgrzewki |  |  |
|  |  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |
|  |  |  | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu |  |  |
|  |  |  | Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu |  |  |
|  |  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci dla programowanie treningu dla pacjenta |  |  |
|  |  |  | Możliwość pracy z urządzeniem ustawionym w różnych pozycjach np. dla pacjenta leżącego |  |  |
|  |  |  | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta |  |  |
|  |  |  | Stojak na akcesoria |  |  |
| 11 | Fotel do ćwiczeń oporowych | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Fotel do ćwiczeń oporowych |  |  |
|  |  |  | Fotel do ćwiczeń czynnych z oporem prostowników i zginaczy stawu kolanowego. |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja fotela wykonana z kształtowników stalowych. |  |  |
|  |  |  | Regulacja oparcia |  |  |
|  |  |  | W zestawie komplet akcesoriów |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  |  |  | Wykorzystanie oporu elastycznego jako systemu oporowego | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | 4 stopnie elastyczności w wyproście | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | 2 stopnie elastyczności w zgięciu | Tak/Nie* |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnego ćwiczenia zginaczy i prostowników | Tak/Nie* |  |
| 12 | Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa | 1 | Wymagane parametry i funkcjonalność | Tak |  |
|  |  |  | Wanna z siedziskiem |  |  |
|  |  |  | Pompa z tworzywa sztucznego galwanicznie oddzielona -230V,50HZ,075kW |  |  |
|  |  |  | Odpływ automatyczny |  |  |
|  |  |  | Zasysanie sitkiem filtrującym |  |  |
|  |  |  | 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem |  |  |
|  |  |  | 3 niezależne sekcje po 4 dysze każda |  |  |
|  |  |  | System sterowania umożliwia kombinacyjną pracę dysz( 7 kombinacji) |  |  |
|  |  |  | System elektrozaworów eliminujący wycieki z dysz |  |  |
|  |  |  | 2 niezależne poziomy napełniania wody |  |  |
|  |  |  | System napełniania ciepła/zimna woda |  |  |
|  |  |  | Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny |  |  |
|  |  |  | Regulowana wysokość nóg |  |  |
|  |  |  | Elektroniczne sterowanie umożliwiające: |  |  |
|  |  |  | włączenie urządzenia |  |  |
|  |  |  | napełnianie wody do żądanego poziomu |  |  |
|  |  |  | zabezpieczenie przed pracą na sucho |  |  |
|  |  |  | ustawienie czasu zabiegu |  |  |
|  |  |  | automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu |  |  |
|  |  |  | elektrozawory regulujące poziom napełniania |  |  |
| * - niewłaściwe skreślić |

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy