Mieroszów Sokołowsko: Wykonanie szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju
Numer ogłoszenia: 333197 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286375 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-350 Mieroszów Sokołowsko, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 8458391, faks 0-74 8458237.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szybu windowego i zainstalowanie wewnętrznej windy w budynku Sanatorium Zimowit Pawilon I w Dusznikach Zdroju na podstawie pozwolenia na budowę 1. Parametry techniczne dźwigu: a. dźwig osobowy - elektryczny (bez maszynowni) , wg PN EN 81.1, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich b. udźwig min. 630 kg (8 osób) c. ilość przystanków 4 d. ilość dojść przystankowych 4 e. wysokość podnoszenia - wg dokumentacji f. prędkość podnoszenia minimalna 0,63 m/s g. sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze w dwóch kierunkach h. napęd elektryczny (falownikowy) - linowy i. cyfrowy piętrowskazywacz na każdym przystanku i w kabinie j. wskaźnik kierunku jazdy na każdym przystanku i w kabinie k. drzwi szybowe automatyczne teleskopowe z blachy nierdzewnej (wzór tłoczony) l. drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe z blachy nierdzewnej gładkiej m. wymiary otworu drzwiowego min. 900 mm x H 2000 mm n. kabina nieprzelotowa o wymiarach min. 1100 x 1400 x H 2190 mm o. wyposażenie i wystrój kabiny: - ściany kabiny - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym - na ścianach poręcze ze stali nierdzewnej - estetyczne oświetlenie -podświetlana płyta - podłoga wyłożona wykładziną trudnościeralną - oświetlenie awaryjne 3 godz., wentylator, lustro w tylnej ścianie p. blokada elektroniczna sterowania w kasecie dyspozycji oraz w kasecie wezwań dla dolnego przystanku np. zamek elektroniczny typu pastylki Dallas (pamięć dotykowa) q. łączność telefoniczna w kabinie r. kaseta dyspozycji, której najniższy przycisk usytuowany jest na wysokości min. 95cm od podłogi, a najwyższy na wys. max 140 cm s. przyciski oznakowane alfabetem Braillea t. system informacji głosowej u. sygnalizator akustyczny dojazdu do przystanku v. gong i fotokomórka w automatycznych drzwiach w. kurtyna świetlna x. zabezpieczenie przed przypadkowym ściśnięciem y. grubość ścian szybu dźwigowego min. 250 mm z. otwory drzwiowe wbudowanego szybu dźwigowego dostosowane do modelu dźwigu zaoferowanego przez producenta aa. przy zaniku napięcia zjazd awaryjny do najbliższego przystanku bb. dźwig dostarczony bez blokad technologicznych uniemożliwiających konserwację innym firmom 2. Szczegółowy zakres robót opisany jest załączonym projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.31.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Józef Nejmanem prowadząc działalność gospodarczą pn.: Zakład Usług Budowlanych, ul. Batorego 33/5, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 319871,78

- Oferta z najniższą ceną: 319871,78 / Oferta z najwyższą ceną: 319871,78

- Waluta: PLN.