ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

zamówienie poniżej 14 000 euro

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o

58-351 Sokołowsko ul. Parkowa 1

NIP: 886-10-10961  KRS: 0000128228 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Tel: 074 845 82 40

Fax  074 845 82 37

e-mail przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu zamówienia. Dokonano zmiany parametrów, cech i wyposażenia zamawianego analizatora.

Modyfikacja opisu zamówienia

Parametry opisane jako opcjonalne nie są wymagane.

- Nazwa i opis zamówienia

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz kalibratorów,

Opis zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z  dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz kalibratorów.

- Przewidywany okres dzierżawy – 2 lata

- Zamawiający dopuszcza dzierżawę nowego lub używanego aparatu. Aparat powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 2009 r.

- Wraz z dostawą Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego włączenia analizatora do sieci informatycznej Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przez cały okres trwania umowy autoryzowane usługi  serwisowe wymagane przez producenta aparatu.

- Bezpłatny serwis w czasie trwania umowy , czas oczekiwania max 24 h w dni robocze , możliwość zgłoszenia awarii 24h przez 365dni w roku .

- Analizator musi spełniać wymagania określone poniżej.

| Lp. | Parametr wymagany/warunek | Odpowiedź Tak/nie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny wieloparametrowy analizator biochemiczny o wydajności min. 80 oznaczeń na godzinę ( w tym min. 60 oznaczeń fotometrycznych) z opcją wykonywania badań pilnych przeznaczony do wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu i innych płynach ustrojowych, możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, oraz elektrolitów ISE (Na, K, Cl) |  |  |
| 2. | Aparat gotowy do pracy przez 24 godziny |  |  |
| 3. | Obecność w aparacie systemu detekcji skrzepów oraz detekcji poziomu cieczy w ramieniu dozującym próbkę i dozującym odczynnik |  | System detekcji skrzepów opcjonalnie |
| 4. | Możliwość doładowania próbek badanych i odczynników w trakcie pracy aparatu |  | Opcjonalnie |
| 5. | Możliwość kontroli jakości z tworzeniem form graficznych (wykresy Levey'a-Jenningsa) |  |  |
| 6. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu granicy liniowości |  |  |
| 7. | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora w czasie nie krótszym niż 20 min. |  |  |
| 8. | Odczynniki z kodami paskowymi nadające się do bezpośredniego wstawienia do aparatu, gotowe do użycia. Dopuszcza się możliwość dostarczenia materiałów kontrolnych i kalibratorów w formie liofilizowanej. Odczynniki, kontrole i kalibratory powinny stanowić jednolity system analityczny i pochodzić od tego samego producenta co producent analizatora. |  |  |
| 9. | Możliwość oznaczania mikropróbek |  |  |
| 10. | Automatyczny podajnik próbek na min. 50 próbek |  |  |
| 11. | Kuwety reakcyjne jednorazowe lub wielorazowego użytku, myte automatycznie na pokładzie analizatora - woda ze stacji uzdatniania wody dostarczonej przez oferenta. Przeglądy techniczne wraz z materiałami eksploatacyjnymi na koszt oferenta. |  |  |
| 12 | Możliwość znakowania próbek kodami kreskowymi |  |  |
| 13. | Do aparatu dołączona drukarka termiczna lub laserowa o wydajności min. 1000 stron/miesiąc, możliwość druku w formacie A4 i A5 z opcją skalowania |  |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu do 24 godzin |  |  |
| 15 | Przeglądy techniczne w ramach dzierżawy co 6 miesięcy |  |  |
| 16 | Deklaracje zgodności CE na analizator i odczynniki przy pierwszej dostawie a do oferty dołączone oświadczenia o posiadaniu przez oferenta w/w dokumentów |  |  |
| 17 | Karty charakterystyki substancji/preparatów niebezpiecznych przy pierwszej dostawie a do oferty dołączone oświadczenia o posiadaniu przez oferenta w/w dokumentów |  |  |
| 18 | Metodyki wykonywania oznaczeń w języku polskim przy pierwszej dostawie |  |  |
| 19 | Wykonawca podłączy czytnik do LIS na swój koszt |  | Opcjonalnie |

Sokołowsko 20.01.2012

Podpisano

Prezes Zarządu

Jerzy Więcek