#### Załącznik. nr 2  do SIWZ

##### FORMULARZ ZGODNOŚCI

Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

- ZAMAWIAJĄCY:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 
58-351 Sokołowsko

- WYKONAWCA/Y – składający ofertę:

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

| Lp | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartości wymagana przez zamawiajacego- parametry/cechy/funkcjonalność | Podać wartości oferowane przez wykonawcę | Podać nazwę handlową oferowanego urządzenia, typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser ze skanerem i laserem punktowym |
| opis | aparat do stymulacji laserowej wraz z aplikatorem skanującym R +IR 35mW +250 mW | Laser ze skanerem o długości fali 795 nm. |  |  |
|  |  | Promieniowanie widzialne 630-680 nm |  |  |
|  |  | Moc lasera min. 1000 mW |  |  |
|  |  | Wielkość wiązki min. 1 cm 2 w odległości 50cm. od źródła |  |  |
|  |  | Automatyczne odmierzanie odległości od powierzchni poddawanej zabiegowi za pomocą wbudowanego dalmierza |  |  |
|  |  | Automatyczne oznaczanie dawki promieniowania w zależności od wielkości pola oraz odległości |  |  |
|  |  | Możliwość skanowania do 8 różnych obszarów ciała w trakcie jednej terapii, |  |  |
|  |  | Głowica lasera może być obracana w dowolnym kierunku i zablokowana w pożądanej pozycji, aby zapewnić idealne nakierowanie, |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |  |  |
|  |  | Torba na aparat |  |  |
| 2 | Urządzenie do krioterapii miejscowej |
| opis | aparat do krioterapii - do miejscowego leczenia zimnem,przygotowanie do kinezyterapii . | Mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu, |  |  |
|  |  | Ciekłokrystaliczna wizualizacja parametrów pracy: |  |  |
|  |  | wskaźnik temperatury, |  |  |
|  |  | sygnalizacja braku gazu, |  |  |
|  |  | czas zabiegu, |  |  |
|  |  | czas sumaryczny pracy butli, |  |  |
|  |  | ciśnienie robocze gazu w butli, |  |  |
|  |  | sygnalizacja dźwiękowa czasu zabiegów |  |  |
|  |  | Automatyczny wybór dysz nadmuchowych, bez konieczności przełączania przewodu, |  |  |
|  |  | Aparat wyposażony w jedną dysze nadmuchową |  |  |
|  |  | Zasilanie220 – 240 V 50Hz |  |  |
|  |  | Czynnik roboczy |  |  |
|  |  | Dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych |  |  |
|  |  | Ciśnienie pracy aparatu |  |  |
|  |  | Ciśnienie pracy5 ÷ 6 MPa |  |  |
|  |  | Ciśnienie maksymalne8 MPa |  |  |
|  |  | Zakres temperatur dysz |  |  |
|  |  | Regulacja w zakresie-65 °C ÷ -75 ºC |  |  |
| 3 | Aparat do terapii polem magnetycznym |
| opis | Aparat do leczenia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości | Wyposażony w 2 aplikatory płaskie o średnicy 150mm |  |  |
|  |  | Kształt emitowanego pola – prostokątny |  |  |
|  |  | Czas trwania impulsu – 5ms |  |  |
|  |  | Częstotliwość - 1 do 300 Hz |  |  |
|  |  | Maksymalna indukcja magnetyczna min. 150 gauss |  |  |
|  |  | Zegar do 240 minut |  |  |
|  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Kartoteka danych pacjenta |  |  |
| 4 | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej |
| opis |  | Sterownik na kółkach |  |  |
|  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150mm |  |  |
|  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 80mm |  |  |
|  |  | Generowana częstotliwość 27,12Mhz |  |  |
|  |  | Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-400 W przy emisji ciągłej i od0-1000 W przy emisji impulsowej |  |  |
|  |  | Czas trwania impulsu 400 mikrosekund |  |  |
|  |  | Częstotliwość dostrajana w 10 etapach od 20-200Hz |  |  |
|  |  | Zegar do 30 minut |  |  |
|  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |  |  |
|  |  | Ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz |  |  |
|  |  | Encyklopedia zawierająca schematy ułożenia elektrod |  |  |
|  |  | Kartoteka pacjenta z archiwizacją wykonanych zabiegów |  |  |
| 5 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy |
| opis | aparat do terapii prądami bipolarnymi i unipolarnymi - 2 osoby jednocześnie | Elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, faradycznym, niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a, prądy stosowane w stymulacji urologicznej |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP,LP) |  |  |
|  |  | Dwa całkowicie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie |  |  |
|  |  | Automatyczne wyznaczanie krzywej it |  |  |
|  |  | Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione) |  |  |
|  |  | Kartoteka pacjenta zawierająca: |  |  |
|  |  | Dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej |  |  |
|  |  | Mikroprocesorowe sterowanie aparatu |  |  |
|  |  | Zegar zabiegowy |  |  |
|  |  | Regulacja natężenia prądu |  |  |
|  |  | Komplet akcesoriów ( komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody |  |  |
| 6 | Bieżnia do treningu wzmacniającego i podnoszącego wydolność |
| opis | Bieżnia - do trening po zawałach mięśnia sercowego, trening wzmacniający i podnoszący wydolność | silnik elektryczny z mocą trwałą 2,2/3,0 |  |  |
|  |  | Wymiary taśmy min (dł./szer./wys. w cm) : 150/51 |  |  |
|  |  | Wymiary urządzenia max (dł./szer./wys. w cm) : 200/87/145 |  |  |
|  |  | Wymiary po złożeniu max (dł./szer./wys. w cm) : 89/87/192 |  |  |
|  |  | Max. obciążenie wagowe : 150kg |  |  |
|  |  | System amortyzatorów |  |  |
|  |  | Komputer treningowy: |  |  |
|  |  | Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia |  |  |
|  |  | Zapamiętywanie osobistych danych |  |  |
|  |  | Złącze PC |  |  |
|  |  | Dowolnie skalowane programy 10 |  |  |
|  |  | Programy sterowane wielkością tętna: min 8 |  |  |
|  |  | Prędkość min/max (w km/h) : 0,8/20 |  |  |
|  |  | elektryczne ustawienie stopnia pochylenia : min 0-12 |  |  |
|  |  | Rolki transportowe EASY ROLLER |  |  |
| 7 | Bieżnia z obciążeniem do rehabilitacji kończyn dolnych |
| opis | Bieżnia z obciążeniem - urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych | silnik elektryczny z mocą trwałą 2,2/3,0 |  |  |
|  |  | Wymiary taśmy min (dł./szer./wys. w cm) : 150/51 |  |  |
|  |  | Wymiary urządzenia max (dł./szer./wys. w cm) : 200/87/145 |  |  |
|  |  | Wymiary po złożeniu max (dł./szer./wys. w cm) : 89/87/192 |  |  |
|  |  | Max. obciążenie wagowe : 150kg |  |  |
|  |  | System amortyzatorów |  |  |
|  |  | Komputer treningowy: |  |  |
|  |  | Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia |  |  |
|  |  | Zapamiętywanie osobistych danych |  |  |
|  |  | Złącze PC |  |  |
|  |  | Dowolnie skalowane programy 10 |  |  |
|  |  | Programy sterowane wielkością tętna: min 8 |  |  |
|  |  | Prędkość min/max (w km/h) : 0,8/20 |  |  |
|  |  | elektryczne ustawienie stopnia pochylenia : min 0-12 |  |  |
|  |  | Rolki transportowe EASY ROLLER |  |  |
| 8 | Butla CO2 napełniona kompatybilna z urządzeniem CRYO-T (NR2) |
| opis | Butla syfonowa na CO2 7litrów gazu, napełniona - zasobnik z gazem do aparatu do krioterapii | Butla z systemem syfonowym |  |  |
|  |  | Czynnik roboczy - Dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych |  |  |
| 9 | Fotel do ćwiczeń oporowych |
| opis | Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych | Fotel do ćwiczeń czynnych z oporem prostowników i zginaczy stawu kolanowego. |  |  |
|  |  | Dwie głowice o regulowanym zakresie ruchu, umożliwiające jednoczesne usprawnianie dwóch kończyn. |  |  |
|  |  | Konstrukcja fotela wykonana z kształtowników stalowych. |  |  |
|  |  | Regulacja oparcia -30-900 |  |  |
|  |  | Wysokość oparcia: min. 160cm |  |  |
|  |  | Wymiary: |  |  |
|  |  | Długość: 170cm |  |  |
|  |  | Szerokość: 100 cm |  |  |
|  |  | Wysokość: 72 cm |  |  |
|  |  | W zestawie komplet akcesoria: ciężarki, pasy do stabilizacji |  |  |
| 10 | Kozetka lekarska metalowa Stosowana w zakładach służby zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej do wszelkiego rodzaju zabiegów i badań. |
| opis | Kozetka lekarska metalowa - stanowisko rehabilitacyjne do ćw. Izometrycznych (PIR) | Szkielet metalowy pokryty farbą proszkową. |  |  |
|  |  | Do szkieletu przymocowane jest leże, z którym za pomocą zawiasów połączone jest wezgłowie |  |  |
|  |  | Leże i wezgłowie wyłożone są pianką poliuretanową i pokryte porofleksem.. |  |  |
|  |  | Dane techniczne: |  |  |
|  |  | Wysokość: 500 mm |  |  |
|  |  | Szerokość: 550 mm |  |  |
|  |  | Długość: 1852 mm |  |  |
|  |  | Kąt nachylenia wezgłowia: 00-300 |  |  |
| 11 | Kozetka drewniana do fizykoterapii Leżanka do fizykoterapii wykonana z drewna nie zawierająca elementów metalowych |
| opis | Kozetka drewniana tapicerowana do fizykoterapii - stanowisko rehabilitacyjne , do zabiegów z wykorzystaniem aparatu Terapuls | Wymiary: 185x65x70cm |  |  |
|  |  | Regulacja zagłówka 0-25 stopni |  |  |
|  |  | Tapicerka dwuczęściowa z otworem na twarz |  |  |
| 12 | Lampa statywowa do światłolecznictwa |
| opis | Lampa statywowa do światłolecznictwa, działanie p/zapalnie i p/bólowo | Światło podczerwone |  |  |
|  |  | Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% |  |  |
|  |  | Zestaw filtrów ( niebieski + czerwony) |  |  |
|  |  | Zegar zabiegowy 1-30 min |  |  |
|  |  | Moc 375 W |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia programów zabiegowych |  |  |
|  |  | Sterowanie elektroniczne |  |  |
|  |  | Okulary szt.2 |  |  |
| 13 | Łóżka rehabilitacyjne - Leczenie ułożeniowe, stosowanie pozycji drenażowych u pacjentów pulmonologicznych, również do ćwiczeń obwodowych naczyń krwionośnych |
| opis |  | Łóżko podwójne, łamane, z unoszonym podnóżkiem, sterowane pilotem |  |  |
|  |  | długość: 180-200 cm |  |  |
|  |  | wysokość regulowana: od 50-150 cm |  |  |
| 14 | Materac składany do kinezyterapii |
| opis |  | Materac do rehabilitacji o wymiarach: |  |  |
|  |  | długość: 200 -210cm |  |  |
|  |  | szerokość: 100-110 cm |  |  |
|  |  | wysokość: 5 -8cm |  |  |
|  |  | twardość pianki R-70 |  |  |
|  |  | składany – trzyczęściowy |  |  |
| 15 | Ergometr eliptyczny |
| opis | Orbitrek, trenażer eliptyczny | System hamowania magnetyczny sterowany silnikiem |  |  |
|  |  | Ciężar koła zamachowego : 18 kg |  |  |
|  |  | Regulacja obciążenia |  |  |
|  |  | Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) : 144/56/162 |  |  |
|  |  | Max. obciążenie wagowe : 150 kg |  |  |
|  |  | Komputer treningowy: |  |  |
|  |  | Czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/prędkość/częstotliwość/zużycie energii |  |  |
|  |  | Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności |  |  |
| 16 | Podgrzewacz okładów borowinowych |
| opis |  | Podgrzewacz wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |
|  |  | Elektroniczna kontrola temperatury |  |  |
|  |  | Cyfrowy wskaźnik temperatury |  |  |
|  |  | Odpływ wody zabezpieczony zaworem kulowym |  |  |
|  |  | Ruszt na okłady |  |  |
|  |  | Wymiary zewnętrzne dł x szer x wys 675x472x460mm |  |  |
|  |  | Wymiary wewnętrzne dł x szer x wys 600x400x195mm |  |  |
|  |  | Sugerowana liczba okładów 6-8 |  |  |
|  |  | Zakres temperatury 30-85 stopni |  |  |
|  |  | Moc grzewcza 1500W |  |  |
|  |  | Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |  |
| 17 | Laser biostymulacyjny |
| opis |  | Laser o długości fali 795 nm. |  |  |
|  |  | Moc lasera 1000 mW praca ciągła. |  |  |
|  |  | Wielkość wiązki 1 cm 2 |  |  |
|  |  | Automatyczna kalkulacja czasu trwania zabiegu w oparciu o zadaną wielkość energii |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |  |
|  |  | Lekki, przenośny, wyposażony w walizkę transportową |  |  |
|  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |  |  |
| 18 | Urządzenie statyczno –dynamiczne z biofeedbackiem |
| opis |  | 1. Możliwości terapii, funkcje treningu: |  |  |
|  |  | Pasywne poruszanie nóg lub rąk z pomocą silnika. |  |  |
|  |  | Trening wspomagany tzn. aktywny trening z pomocą silnika. |  |  |
|  |  | Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu. |  |  |
|  |  | 2. Oprogramowanie, elektronika: |  |  |
|  |  | Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków. |  |  |
|  |  | Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym. |  |  |
|  |  | Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki. |  |  |
|  |  | Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. |  |  |
|  |  | Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej pozycji na osi obrotu. |  |  |
|  |  | Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa. |  |  |
|  |  | Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. |  |  |
|  |  | Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. |  |  |
|  |  | Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane: |  |  |
|  |  | TRENNIG PASYWNY: |  |  |
|  |  | Prędkość (obroty na minutę). |  |  |
|  |  | Czas treningu (min). |  |  |
|  |  | Stopień trudności (napięcie mięśniowe) |  |  |
|  |  | Przebyty odcinek (km). |  |  |
|  |  | TRENNIG AKTYWNY: |  |  |
|  |  | Wspomaganie pedałowania. |  |  |
|  |  | Zużyta energia (Joule / kcal ) |  |  |
|  |  | Osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ). |  |  |
|  |  | Opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia). |  |  |
|  |  | Dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt) |  |  |
|  |  | Części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno ( droga, czas). |  |  |
|  |  | 3. Szczegóły techniczne, mechanika: |  |  |
|  |  | Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa. |  |  |
|  |  | Metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V. |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. |  |  |
|  |  | Duży ekran (85 mm x 115 mm). Dobra kontrastowość. |  |  |
|  |  | Stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi |  |  |
|  |  | Menu urządzenia w języku polskim. |  |  |
|  |  | Specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu, w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana. |  |  |
|  |  | Urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie. |  |  |
|  |  | Wyściełane gąbką obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi. |  |  |
|  |  | Dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125mm) |  |  |
|  |  | Stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg. Wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi. |  |  |
|  |  | Odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona). |  |  |
|  |  | Usztywniające prowadnice do podudzi z płyną regulacją wysokości. |  |  |
| 19 | Atlas do ćwiczeń oporowych 6-cio stanowiskowy |
| opis | Siłownia z 6 stanowiskami do wzmacniania mięśni brzucha , mięśni klatki piersiowej , mięśni grzbietu oraz mięśni kończyn dolnych i górnych | Wyciskanie leżąc |  |  |
|  |  | Wyciąg dolny |  |  |
|  |  | Wyciąg górny |  |  |
|  |  | Drążek do podciągania |  |  |
|  |  | Poręcz do ćwiczeń mięśni brzucha |  |  |
|  |  | Stanowisko do ćwiczeń klatki piersiowej stojąc |  |  |
|  |  | Waga urządzenia około 800kg |  |  |
|  |  | Maks waga ciała ćwiczącego:150 kg |  |  |
|  |  | Powierzchnia 3,6x3,4m; wysokość 2,3m |  |  |
| 20 | Stół do masażu składany |
| opis | Stół do masażu składany , (walizkowy) z zagłówkiem regulowanym | Aluminiowa konstrukcja wzmocniona stalowymi linkami |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenia min. 250 kg |  |  |
|  |  | Wysokość regulowana skokowo min. 61,5-90,5 cm |  |  |
|  |  | Długość min 180 cm |  |  |
|  |  | Szerokość min 60 cm |  |  |
|  |  | Waga bez wyposażenia max 15 +/- 1 kg |  |  |
|  |  | Wymiary po złożeniu max 90x60x19,5 cm |  |  |
| 21 | Stół rehabilitacyjny |
| opis | Stół do masażu, dwuczęściowy z regulacją wysokości | Tapicerka dwuczęściowa ( zagłówek + główne Leżysko) o wymiarach 190x66cm +/-5% |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji +35 do -85 stopni) |  |  |
|  |  | Elektryczna zmiana wysokości leżyska |  |  |
|  |  | w zakresie od 44 do 101cm. za pomocą pilota |  |  |
|  |  | Centralny system jezdny ( jedna dźwignia unosi 4 kółka) |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie min. 150kg |  |  |
| 22 | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym |
| opis | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z elastycznym oporem przystosowne dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych i medycyny sportowej | możliwość wykonania ćwiczeń zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji i supinacji |  |  |
|  |  | ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |  |  |
|  |  | możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej |  |  |
|  |  | niewielkie wymiary i waga |  |  |
|  |  | wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |  |  |
|  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 45 x 25 x 55cm |  |  |
| 23 | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym |
| opis | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym przystosowne dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych i medycyny sportowej | możliwość wykonania ćwiczeń zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji i supinacji |  |  |
|  |  | ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |  |  |
|  |  | możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej |  |  |
|  |  | niewielkie wymiary i waga |  |  |
|  |  | wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |  |  |
|  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 45 x 25 x 55cm |  |  |
| 24 | Uniwersalne urządzenie do mechanoterapii |
| opis | Urządzenie do mechanoterapii wzmacniające siłę mięśniową | Urządzenie stanowiące kolumnę metalową |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości poprzeczki poziomej za pomocą siłownik elektrycznego sterowanego pilotem nożnym |  |  |
|  |  | Nie zajmujące dużej powierzchni |  |  |
|  |  | Możliwość zamontowania w każdym miejscu do ściany |  |  |
|  |  | Ćwiczenia można wykonywać we wszystkich płaszczyznach i osiach ruchu, także ruch wielopłaszczyznowy |  |  |
|  |  | Stwarzające możliwość ćwiczeń w systemach neuromotorycznych |  |  |
|  |  | Zawierające opór w postaci gum tubingowych (przynajmniej 6 rodzajów oporu) |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania ćwiczeń opartych na wszystkich rodzajach skurczu mięśni (izometryczne, izotoniczne, izokinetyczne) |  |  |
|  |  | Stwarzające możliwość ćwiczeń wad postawy i skoliozę opartych na metodach ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych |  |  |
|  |  | Wyposażony w akcesoria: |  |  |
|  |  | drążki do kolumny, |  |  |
|  |  | drążek rehabilitacyjny, |  |  |
|  |  | bloczki, |  |  |
|  |  | linki, |  |  |
|  |  | podwieszki, |  |  |
|  |  | pas do ćwiczeń, |  |  |
|  |  | szelki stabilizujące, |  |  |
|  |  | mankiety, |  |  |
|  |  | czepiec, |  |  |
|  |  | uchwyty, |  |  |
|  |  | łącznik kolumny |  |  |
| 25 | Rotor elektryczny do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych oraz górnych z biofeedbackiem i treningiem symetrii |
| opis |  | 1. Możliwości terapii, funkcje treningu: |  |  |
|  |  | Pasywne poruszanie nóg lub rąk z pomocą silnika. |  |  |
|  |  | Trening wspomagany tzn. aktywny trening z pomocą silnika. |  |  |
|  |  | Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu. |  |  |
|  |  | 2. Oprogramowanie, elektronika: |  |  |
|  |  | Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków. |  |  |
|  |  | Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym. |  |  |
|  |  | Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki. |  |  |
|  |  | Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. |  |  |
|  |  | Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej pozycji na osi obrotu. |  |  |
|  |  | Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa. |  |  |
|  |  | Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. |  |  |
|  |  | Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. |  |  |
|  |  | Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane: |  |  |
|  |  | TRENNIG PASYWNY: |  |  |
|  |  | o Prędkość (obroty na minutę). |  |  |
|  |  | o Czas treningu (min). |  |  |
|  |  | o Stopień trudności (napięcie mięśniowe) |  |  |
|  |  | o Przebyty odcinek (km). |  |  |
|  |  | TRENNIG AKTYWNY: |  |  |
|  |  | o Wspomaganie pedałowania. |  |  |
|  |  | o Zużyta energia (Joule / kcal ) |  |  |
|  |  | o Osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ). |  |  |
|  |  | o Opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia). |  |  |
|  |  | o Dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt) |  |  |
|  |  | Części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno ( droga, czas). |  |  |
|  |  | 3. Szczegóły techniczne, mechanika: |  |  |
|  |  | Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa. |  |  |
|  |  | Metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V. |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. |  |  |
|  |  | Duży ekran (85 mm x 115 mm). Dobra kontrastowość. |  |  |
|  |  | Stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi |  |  |
|  |  | Menu urządzenia w języku polskim. |  |  |
|  |  | Specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu, w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana. |  |  |
|  |  | Urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie. |  |  |
|  |  | Wyściełane gąbką obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi. |  |  |
|  |  | Dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125mm) |  |  |
|  |  | Stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg. Wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi. |  |  |
|  |  | Odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona). |  |  |
|  |  | Usztywniające prowadnice do podudzi z płyną regulacją wysokości. |  |  |
| 26 | Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego |
| opis |  | - opór elastyczny z możliwością dozowania obciążenia (do 6 gum = 0-30 kg) |  |  |
|  |  | - możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej, stojącej |  |  |
|  |  | - taśmy do przymocowania urządzenia do łóżka czy stołu |  |  |
|  |  | - gumowe stopki gwarantujące stabilne ustawienie na podłożu |  |  |
|  |  | - wizualizacja ROM (zakresu ruchomości) i siły |  |  |
|  |  | - niewielkie wymiary i waga |  |  |
|  |  | - możliwość wykonywania pracy jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |  |  |
|  |  | - wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |  |  |
|  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 104 x 30 x 19 |  |  |
| 27 | Aparat do terapii ultradźwiękowej |
| opis |  | Głowica o powierzchni 5cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz |  |  |
|  |  | Głowica o powierzchni 1cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz |  |  |
|  |  | Praca ciągła i impulsowa |  |  |
|  |  | Współczynnik wypełnienia 10-100% z regulacją co 10% |  |  |
|  |  | Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa) |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z aparatem do elektroterapii - terapia skojarzona |  |  |
|  |  | Bank gotowych programów zabiegowych – min. 29 |  |  |
|  |  | Modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu |  |  |
|  |  | Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym |  |  |
|  |  | Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie |  |  |
|  |  | Kartoteka pacjenta |  |  |
|  |  | gromadzenie danych pacjentów, |  |  |
|  |  | rodzaj schorzenia, |  |  |
|  |  | spis zabiegów wykonywanych pacjentowi, |  |  |
|  |  | indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta, |  |  |
|  |  | możliwość oceny skali bólu na początku oraz na końcu leczenia. |  |  |
| 28 | Wanna do masażu podwodnego za pomocą węża zabiegowego |
| opis |  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. Możliwość wyboru koloru skorupy z min. 500 barw |  |  |
|  |  | Wanna wyposażona jest w: |  |  |
|  |  | - wąż do masażu podwodnego, |  |  |
|  |  | - system kąpieli perełkowej (14 x5 dysz), |  |  |
|  |  | - podwodny masaż automatyczny: minimum 8 dysz bocznych (4 dysze na stronę) i dysz na kręgosłup (4 dysze) |  |  |
|  |  | - spust wody z wanny sterowany elektrozaworem, |  |  |
|  |  | - bezwylewkowy system napełniania |  |  |
|  |  | - poręcze boczne, |  |  |
|  |  | - prysznic ręczny; |  |  |
|  |  | - stopień z poręczą ułatwiający wejście do wanny |  |  |
|  |  | Elektroniczny panel sterowania który pozwala na: |  |  |
|  |  | - włączenie urządzenia, |  |  |
|  |  | - automatyczne napełnianie, |  |  |
|  |  | - ustawienie czasu zabiegu, |  |  |
|  |  | - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, |  |  |
|  |  | - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy |  |  |
|  |  | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 1,5kW |  |  |
|  |  | Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody |  |  |
|  |  | I poziom 140litrów +/- 5% |  |  |
|  |  | II poziom 250litrów +/-5% |  |  |
|  |  | Wymiary +/-5%: |  |  |
|  |  | - długość 2200mm |  |  |
|  |  | - szerokość 980mm |  |  |
|  |  | - wysokość 1000mm |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | - chromoterapia |  |  |
|  |  | - system dezynfekcji |  |  |
| 29 | Zestaw do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa |
| opis |  | Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna |  |  |
|  |  | Siła trakcji lędźwiowej w zakresie 0-90 kg |  |  |
|  |  | Siła trakcji szyjnej w zakresie 0-15 kg |  |  |
|  |  | Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa) |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej |  |  |
|  |  | dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej) |  |  |
|  |  | zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi |  |  |
|  |  | w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa) |  |  |

| ............................, dnia .............................. 2012r. | ................................................................................... czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |